Załącznik nr 6

Założenia wstępne do wykonania prac projektowych:

- Zakres dokumentacji projektowej należy sporządzić w szczególności w oparciu o:

  - Audyty opracowane przez Zamawiającego stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ.

  - Ustawę z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012  roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.  z 2012 r., poz. 462 ze zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r., nr 130, poz.1389).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz.1126 ),

  - Ustawę z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., nr 199, poz. 1227).

  - Ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm)  tj.:

- Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania   i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

- Przedmiotu  zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia  i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Dodając w opisie przedmiotu zamówienia określenie "równoważny" Projektant zobowiązany jest zawrzeć określenia precyzujące wymogi w kwestii równoważności.

  - wytyczne zawarte w branżowych przepisach szczegółowych, obowiązujących Polskich Normach, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i założeniami Zamawiającego.

  - Program priorytetowy System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Czesc 5) Zarzadzanie energia w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ .

  - Założenia wyjściowych do projektowania i kosztorysowania.

- Dla wszystkich obiektów wymienionych w rozdziale II pkt. 2 SIWZ z wyłączeniem tych obiektów gdzie jest aktualizacja kosztorysów należy przygotować następującą dokumentację:

    - Projekt budowlano-wykonawczy – 4 egz.

    - BIOZ- 4 egz;

    - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz.

    - Kosztorys inwestorski – 2 egz.

    - Przedmiary robót – 2 egz.

    - Wersja elektroniczna ww. opracowań sporządzona w standardzie umożliwiającym odczyt w systemie WINDOWS w formacie *.dwg oraz *.pdf zapisana na płycie CD – 2 egz.

- Projekt budowlano-wykonawczy ma zawierać w swoim zakresie wszelkie opracowania branżowe niezbędne do prawidłowego zadania termomodernizacyjnego w zakresie rzeczowym określonym w audytach energetycznych.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan i aktualność udostępnionej dokumentacji oraz nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania inwentaryzacji na potrzeby realizacji przedmiotu umowy. Dokumentacja możliwa do wglądu wyłącznie w siedzibie Użytkownika.

- Wykonawca opracowując oraz aktualizując kosztorysy dokona podziału na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z zasadami określonymi w „PROGRAMIE PRIORYTETOWYM” stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ oraz audytami energetycznymi stanowiącym załącznik nr 9.

- Dla obiektu: budynek Ośrodka Szkoleniowego KW PSP w Warszawie oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr.8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy zlokalizowany w Warszawie przy ul. Majdańskiej 38/40 wartości współczynnika przenikania ciepła U należy przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z późń. zm.).

- W ramach wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji Projektant zobowiązany jest pełnić nadzór autorski w trakcie wykonywania robót budowlanych.

- Zamawiający zaleca przed złożeniem ofert dokonanie wizji obiektu objętego przedmiotem zamówienia.

- Istotne postanowienia założeń wyjściowych do projektowania i kosztorysowania – założenia ogólne określające podstawowy zakres dokumentacji projektowej

W zakres dokumentacji wchodzić będzie:

1) Ocieplenie ścian zewnętrznych.

Wykonać metodą lekką mokrą.  Ściany zewnętrzne zostaną ocieplone styropianem gr. 16 cm, pozwalającym uzyskać izolacyjność cieplną ścian poniżej 0,25 W/(m2xK) (realizacja zgodnie z wymaganiami audytu energetycznego). Jako warstwę wykończeniową przyjęto tynk barwiony w masie. Glify ocieplone 2 cm styropianu.

Należy zaprojektować dodatkowe kołkowanie i wzmocnienie siatką w narożach i miejscach narażonych na uderzenie.

Obróbki blacharskie podlegające wymianie – z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej. Zwody pionowe instalacji odgromowej będą instalowane w rurach osłonowych w warstwie  styropianu. Złącza kontrolne zainstalowano w puszkach wtynkowych. Należy uporządkować przebieg instalacji na elewacji i dachu budynku stosując rurki osłonowe oraz wsporniki i naciągi.

2) Kolorystyka elewacji

Kolorystyka, faktura oraz rodzaj tynku zostanie przedstawiona Inwestorowi do akceptacji w trakcie opracowania dokumentacji.

3) Ocieplenie stropodachu.

Na potrzeby projektu założono w audycie wykonanie docieplenia wełną mineralną gr.16 cm. W związku ze zmianą wymagań odnośnie współczynników przenikania należy przyjąć współczynnik według obowiązujących obecnie przepisów dostosowując projektowane docieplenie do aktualnych wymagań.  Zadanie obejmuje ułożenie warstwy docieplenia oraz wykonania pokrycia papą termozgrzewalną.

Obróbki blacharskie podlegające wymianie – z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej.

5) Roboty towarzyszące.

- wykonanie wyprawy tynkarskiej dla wieży;

- wymiana bądź likwidacja okien/luksferów dla wieży;

- wymiana drzwi zewnętrznych wieży;

- wykonanie napraw tynkarskich;

- wykonanie wymiany pokrycia dachu wieży;

- przeróbki ogrodzenia dochodzącego do elewacji, szaf gazowych, skrzyneczek z dostępem do kranów, przełączników oświetlenia, zamocowania lamp, kamer, szyldów, tablic informacyjnych, domofonów;

- wykonanie wyprawy tynkarskiej dla kominów, murów ogniowych;

- zakres i wybór systemu na wykończenie cokołów, elementów elewacji w pobliżu drzwi i bram garażowych;

- wytyczenie „tras” poruszania się po dachu przy zastosowaniu odpowiednich technologii ( np. twardej wełny i odpowiedniej papy);

- wymiana instalacji odgromowej w zakresie niezbędnym do realizacji termomodernizacji;

- wymiana parapetów i obróbek blacharskich w niezbędnym zakresie;

- remont/wymiana daszków;

-  przemurowanie kominów i murów ogniowych w niezbędnym zakresie;

- wymiana niezbędnych elementów na dachu budynku (czapek kominowych, wywietrzaków, wentylatorów);

5) Wymiana oświetlenia zgodnie z audytem oświetlenia wnętrz.