SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przebudowa budynku strażnicy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy 
ul. Chłodnej 3 w Warszawie w zakresie instalacji sanitarnych

w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm) tj. poniżej 5 225 000 Euro.

Specyfikację zatwierdził:

Warszawa, dnia 27.07.2016 r.

Rozdział I. Informacje wprowadzające.

- Dane Zamawiającego

Mazowiecki Komendant Wojewódzki  PSP w Warszawie ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

NIP: 526-179-67-33, REGON: 000173516

w imieniu której działa Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy ul. Polna 1,

00-622 Warszawa jako pełnomocnik.

adres do korespondencji: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Polna 1,

00-622 Warszawa

  - faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 22 596 79 38

  - e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: mt@warszawa-straz.pl

- adres strony internetowej: www.warszawa-straz.pl

- godziny urzędowania: 730-1530 (od poniedziałku do piątku)

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy budynku strażnicy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie w zakresie instalacji sanitarnych.

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielone zostanie na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SIWZ” lub „Specyfikacją” w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów przewidzianych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

4.	Zmiana treści specyfikacji

### W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji przekazując niezwłocznie dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także umieszcza na stronie internetowej, na której opublikowano SIWZ.

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

5.	Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu zostało w dniu  27.07.2016 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz ukazało się na stronie internetowej www.warszawa-straz.pl (zakładka zamówienia publiczne) i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń (V piętro).

6.	Oznaczenie postępowania

Znak Postępowania: MT.2370.43.2016

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia stanowią zapisy określone w niniejszej Specyfikacji.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy budynku strażnicy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie w zakresie instalacji sanitarnych na podstawie:

- Projektu budowlanego wymiany instalacji sanitarnych;

- Decyzji nr 137/N/2015 z dnia 22.06.2015 r. (Pozwolenie na budowę)

- Decyzji nr 676/N/2015 z dnia 10.04.2015 r. (Zgoda Stołecznego konserwatora zabytków)

- Projektu wykonawczego wymiany instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania;

- Projektu wykonawczego wymiany instalacji sanitarnych - instalacje wodno-kanalizacyjne i instalacja hydrantowa;

- Projektu wykonawczego wymiany instalacji sanitarnych - węzeł cieplny co. + cw. - instalacje elektryczne;

- Projektu wykonawczego wymiany instalacji sanitarnych - węzeł cieplny co. + cw. technologia + automatyka;

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Przedmiarów robót.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- instalacje wodno-kanalizacyjne i instalację hydrantowe:

- instalacja  wody  zimnej  od  przewodu  za  ostatnim  zaworem  w  zestawie wodomierzowym do punktów poboru;

- instalacja wody ciepłej od węzła cieplnego do punktów poboru;

- instalacja kanalizacji sanitarnej od przyborów do włączenia pionów kanalizacyjnych do poziomów pod podłogą budynku;

- instalacja hydrantowa od odgałęzienia od przewodu wodociągowego za zestawem wodomierzowym do poszczególnych hydrantów w budynku;

- instalacje grzewcze:

- modernizację  węzła  cieplnego  od  zaworów  odcinających  na  przyłączu  sieci  cieplnej do rozdzielaczy instalacyjnych;

- instalacji centralnego ogrzewania od rozdzielaczy instalacyjnych w węźle cieplnym do odbiorników w poszczególnych pomieszczeniach;

- instalacje elektryczną.

Do wykonania robót mogą być użyte wyłącznie materiały i urządzenia odpowiadające wymogom budowlanym a ponad to:

a) oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską 	wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną EAT lub krajową 	specyfikacją techniczną państw członkowskich UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 	wymaganiami podstawowymi,

b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 	znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

c) dla których producenci wystawili deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z 	europejskimi normami i aprobatami.

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, 	a zgodność ta została potwierdzona W deklaracji zgodności wydanej przez producenta, lub wyroby 	przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.

Przejecie placu budowy przez wykonawcę powinno nastąpić najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem rozpoczęcia robót.

Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za:

a) sporządzenie przed rozpoczęciem robót „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z art. 21 	a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

b) prowadzenia prac budowlanych zgodnie z wymogami Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 	W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. 	Nr 47, poz. 401).

Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również:

a) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, ponoszenie kosztów 	zużycia wody, odprowadzenie ścieków, kosztów energii,

b) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,

c) nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

d) utrzymywanie porządku w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie po zakończeniu robót,

e) natychmiastowe docelowe i skuteczne usuniecie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 	wykonawcę w trakcie realizacji robót,

i) czynny udział w odbiorach.

Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów. 	Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów w cenie 	ryczałtowej.

Uwaga !!!:

Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań 	prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót. 	Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 	techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, 	zapewnić, w bezpieczny sposób, dostęp do obszarów położonych w pobliżu placu budowy. 	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy oraz osoby na nim przebywające, od 	chwili przejęcia placu budowy, z wyłączeniem innych Wykonawców, realizujących zlecenia na rzecz 	Zamawiającego.

Wykonawca robót ma obowiązek tak zaplanować plac budowy i zorganizować roboty w taki sposób, 	aby możliwe było prawidłowe funkcjonowanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 4, części 	obiektu zarządzanej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, 	Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Fundacji "Edura" oraz restauracji "Florian". Wykonawca 	musi przewidzieć etapowość wykonywania prac obejmujących realizację przedmiotu umowy, w 	uzgodnieniu z użytkownikami obiektu w tym w szczególności w sposób nie wpływający na obniżenie 	gotowości operacyjnej jednostki ratowniczo-gaśniczej.

Z uwagi na powyższe oraz specyfikę obiektu Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed 	przygotowaniem oferty.

Elementy nieujęte w dokumentacji projektowej bądź też kosztorysie, a konieczne do wykonania 	zdaniem oferenta należy wykazać w formularzu ofertowym oraz przedstawić na wskazany zakres 	kosztorys ofertowy w formie szczegółowej.

Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczeń załączony przedmiar należy traktować informacyjnie, 	Wykonawca winien wycenić cały zakres prac wymieniony zarówno w dokumentacji projektowej jak 	również zasygnalizowany w przedmiarach robót.

Wykonywanie robót budowlanych będzie utrudnione z uwagi na etapowanie prac związane z 	wydzieleniem i zorganizowaniem placu budowy tak, aby możliwe było funkcjonowanie Jednostki 	Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 4, części 	obiektu zarządzanej przez Komendę Wojewódzką 	Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, 	Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Fundacji 	"Edura" oraz restauracji "Florian". Pozostałe zasady realizacji umowy zostały 	i wskazane w projekcie 	umowy stanowiącym załącznik Nr 5.

Do zakresu zadań Wykonawcy należało będzie wykonanie wszelkich niezbędnych badań, sprawdzeń i 	pomiarów. Po zakończeniu robót Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację 	powykonawczą wraz z świadectwem charakterystyki energetycznej budynku, aprobatami technicznymi, 	certyfikatami, atestami, protokołami z pomiarów i prób.

Do formularza ofertowego Zamawiającemu wymaga załączenia kosztorysu ofertowego w formie 	szczegółowej. W oparciu o kosztorys ofertowy przygotowywany będzie w ciągu 3 dni od podpisania 	Umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy. 	Zamawiający podczas powadzenia prac budowlanych wymaga prowadzenia książki materiałów 	budowlanych w której Wykonawca przedstawiać będzie propozycję materiałów budowlanych do 	akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający zapewni Nadzór Inwestorski.

Wykonawca poniesie koszty zużycia wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej na podstawie 	zamontowanych przez siebie podliczników. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego 	kosztami używania ww. mediów.

Uwaga obiekt objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków. Prace prowadzone będą pod 	nadzorem Konserwatora Zabytków.

- Szczegółowy zakres zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ tj. projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

- W ramach zamówienia Wykonawca zapewni dokumentację powykonawczą dla wykonanego zakresu robót (dokumentacja techniczna powykonawcza, certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia).

- Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom oraz podwykonawcom dalszym. W takim wypadku musi wykazać w ofercie część (zakres) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podwykonawcom dalszym.

- Zamawiający informuje, że w dniu 3 sierpnia 2016 roku każdy z Oferentów będzie mógł zapoznać się z obiektem. Ponadto istnieje możliwość zapoznania się z obiektem przed złożeniem oferty, po uprzednim skontaktowaniu się z osobą wyznaczoną.

# Przedmiot zamówienia winien odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach.

# Na cały przedmiot zamówienia Zamawiający żąda minimum 60 miesięcy gwarancji liczonej od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

Rozdział III Składanie ofert częściowych i wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Rozdział IV Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.

Rozdział V Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia dla zadania: do dnia 2 grudnia 2016 r.

Rozdział VI Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
                      tych warunków.

6.1 Na podstawie art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu tego warunku.

  - Posiadają wiedzę i doświadczenie;

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedstawienie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga wykazania się zrealizowaniem przynajmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż  400.000 zł. brutto każda w zakresie wykonania instalacji sanitarnych– załącznik nr 4.

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający wymaga wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wypełni załącznik nr 5 do SIWZ i wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia przynajmniej w zakresie:

kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz specjalności sanitarnej i elektrycznej, przy czym uprawnienia budowlane muszą być ważne i wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem. Wymagany jest także wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, co potwierdza zaświadczenie wydane przez tę Izbę. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać, co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy.

W przypadku, gdy wskazana osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy, w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia.

Doświadczenie w/w osoby należy liczyć przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania.

UWAGA! Jeżeli Wykonawca wskaże okres doświadczenia zawodowego bez podania dat dziennych (wyłącznie miesiąc - rok) Zamawiający pominie przy obliczeniu wymaganego okresu skrajnych miesięcy z danego okresu, z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznego okresu doświadczenia w tych miesiącach. Ta sama zasada obowiązywać będzie w przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu doświadczenia zawodowego bez dat miesięcznych (wyłącznie rok-rok), wówczas Zamawiający pominie skrajne lata. Ocena spełnienia w/w warunków w oparciu o złożone dokumenty i formułę spełnia - nie spełnia.

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu tego warunku.

6.2 Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).

- Złożą ofertę, której treść odpowiada treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który                  w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

  - Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia lub nie spełnia,                       w oparciu o dokumenty dołączone do oferty.

  - Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca przedmiotowe warunki spełnia. Nie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o zamówienie lub złożenie dokumentów zawierających błędy będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu               o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Rozdział VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7.1. Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty oryginałem lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza kopią pełnomocnictwa) pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania i odrzucenia jego oferty, następujących dokumentów:

7.2.	Dokumenty i oświadczenia, jakie należy dołączyć do oferty:

- Wypełniony zgodnie z treścią i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub dokument sporządzony wg jego wzoru (formularz sporządzony przez Wykonawcę musi zawierać min. informacji merytorycznej co proponowany do wypełnienia przez Zamawiającego).

- Podpisane oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik            nr 2 do SIWZ.

- Podpisane oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualnych: zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz wykonanych, wg załącznika nr 4 do SIWZ robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga wykazania się zrealizowaniem przynajmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż  400.000 zł. brutto każda w zakresie wykonania instalacji sanitarnych.

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony według wzoru (Załącznik Nr 6 do SIWZ).

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wykazane w wykazie, o którym mowa w pkt VI ppkt. 6.1.3 SIWZ posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; sporządzone według wzoru (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

- Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 7.2.3 - 7.2.5.

7.3	Pozostałe dokumenty, które wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.

- W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

      - pełnomocnictwa w oryginale, lub w formie odpisu poświadczonego notarialnie osoby ustanowionej do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu 
o udzielnie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

      - W przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

- Pełnomocnictwa w oryginale, lub w formie odpisu poświadczonego notarialnie w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych.

- Zaakceptowany i podpisany przez osobę upoważnioną projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.4 i 7.2.5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.3.4.a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 7.3.4.b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, być przetłumaczone na język polski.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp poprzez złożenie dokumentów określonych w rozdziale VII pkt.7.2 ppkt. 3-5 i 9.

Rozdział VIII Wymagania odnośnie gwarancji.

- Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na cały przedmiot umowy, z terminem od dnia zakończenia robót budowlanych potwierdzonych protokołami odbioru.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, z rozszerzeniem terminu rękojmi jak w ust. 1.

- W okresie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w przedmiocie umowy. Wady te Zamawiający może ujawnić i zgłosić Wykonawcy zarówno w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, w trakcie prowadzenia robót budowlanych, realizowanych w oparciu o przedmiot umowy, jak i w trakcie użytkowania obiektu. Z tytułu usuwania wad, Wykonawcy nie będzie przysługiwać jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

Rozdział IX Płatności.

  - Zamawiający, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy zobowiązany jest do zapłaty ceny 
w PLN.

  - Faktura wystawiona będzie na Zamawiającego, tj. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, NIP: 526-179-67-33, REGON: 000173516.

  - Płatność zrealizowana będzie w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT bezpośrednio do przedstawiciela KM PSP m.st. Warszawy Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego bądź Zastępcę Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego - pracowników Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP m. st. Warszawy, a w sytuacjach wyjątkowych do pracownika Wydziału Kwatermistrzowskiego wyznaczonego przez ww. osoby.

  - Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie pozytywny protokół odbioru.

  - Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

  - Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Zamawiający nie dopuszcza płatności w walutach obcych.

Rozdział X Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  
                        przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- Sposób porozumiewania

1.1.Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://www.warszawa-straz.pl (zakładka zamówienia publiczne) oraz w siedzibie zamawiającego.

1.2.W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, które zamawiający lub wykonawca są zobowiązani przekazać drugiej stronie, przesyłane będą mailem. Treść przekazywanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie (przez wysłanie ich pocztą). Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą maila.

1.3. W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną należy:

a) do korespondencji z Zamawiającym używać jedynie adresu: mt@warszawa-straz.pl,

b) w tytule maila powoływać się na nr sprawy i nazwę: MT.2370.43.2016 Przebudowa budynku 	strażnicy JRG nr 4 przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie w zakresie instalacji sanitarnych,

c) korespondencja przekazywana drogą elektroniczną winna być przygotowywana z zachowaniem 	formy pisemnej i przesłana w oryginale pocztą.

- dokument przygotowany wg powyższej zasady ogólnej, można do Zamawiającego przekazać drogą 	elektroniczną po uprzednim zeskanowaniu lub sfotografowaniu.

- dokument przesyła się do Zamawiającego w formie załącznika do wiadomości e-mail,

- w celu potwierdzenia otrzymania wiadomości należy przesłać e-mail zwrotny z treścią:

„Potwierdzam otrzymanie w dniu ………… dokumentu o ilości stron ……”.

1.4. Przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacje, o których mowa wyżej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona.

1.5. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  wyjaśnienia  udzielone w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dla swej skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone w formie pisemnej.

1.6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

1.7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

  - Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ oraz rozstrzygnięć będzie zamieszczana na stronie http://www.warszawa-straz.pl (zakładka zamówienia publiczne) powołując się na nr sprawy MT.2370.43.2016.

- Wyjaśnienia Specyfikacji

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, tj. później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Zamawiający przekaże jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej.

Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji.

Rozdział XI Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami.

Piotr Gąska

Andrzej Wincenciak

Paweł Bechcicki

Piotr Świerkot

Michał Gruszczyński

Mateusz Gula

e-mail: mt@warszawa-straz.pl

Rozdział XII Termin związania ofertą.

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa wyżej nie powoduje utraty wadium.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIII Wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w następującej wysokości: 15.000,00 zł

Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.:

- oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu lub wpłaty kwoty wadium na konto Zamawiającego (warunek konieczny, do stwierdzenia przez Zamawiającego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego);

- lub oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku  następujących formach :

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których  mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r.   nr 42, poz. 275).

- Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą. Wniesienie wadium o krótszym terminie ważności skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.

3.    Miejsce i sposób wniesienia wadium

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy  przelać lub wpłacić na rachunek pełnomocnika Zamawiającego:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy

Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A., 
	nr konta: 89 1030 1508 0000 0005 5004 4048

z dopiskiem: Wadium, sprawa nr MT.2370.43.2016

4.   Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego lub wpłaty Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert (dzień, godzina) bank prowadzący rachunki Zamawiającego potwierdzi wpływ środków.

5.    Zwrot wadium

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

6.    Utrata wadium

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający  zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 	Wykonawcy;

Rozdział XIII Opis sposobu przygotowania ofert.

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Specyfikacji i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym. W przypadku składania dokumentów w języku obcym, oprócz oryginału lub kserokopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność przez wykonawcę do oferty należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

- Wskazane jest, aby wszystkie karty oferty były ponumerowane i trwale spięte.

- Na ofertę składają się dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VI i VII SIWZ.

- Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - przy zachowaniu obowiązujących go zasad reprezentacji poprzez złożenie podpisu na kserokopii dokumentu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. Oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału.

- Oferta, wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

- Wszelkie poprawienia treści oferty dokonane przez Wykonawcę muszą być potwierdzone podpisem Wykonawcy złożonym przy dokonanej poprawce.

- Każdy z Wykonawców może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Muszą one być oznaczone klauzulą: "Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

10. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

11. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert.

Opakowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w jednej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie oraz oznaczyć napisem: Znak sprawy MT.2370.43.2016 „Przebudowa budynku strażnicy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie w zakresie instalacji sanitarnych” z dopiskiem nie otwierać przed 16.08. 2016 roku godz. 1030;

- Kopertę należy również opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy oraz podać adres email;

- Oferty należy dostarczyć do siedziby pełnomocnika Zamawiającego tj. na adres

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa i złożyć w kancelarii ogólnej  (parter).

- W przypadku braku powyższych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Rozdział XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.	Ofertę należy złożyć do dnia 16.08.2016 roku godz. 1000 na adres siedziby pełnomocnika Zamawiającego, tj. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 
00-622 Warszawa i złożyć w kancelarii ogólnej  (parter).

2.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2016 roku godz. 1030 w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego, tj.  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa, salka konferencyjna pokój 500  (V piętro).

3.	Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości: nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informację dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział XV Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cenę należy podać zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego za cały przedmiot zamówienia.

- Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy przekazany mu przez Zamawiającego lub sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów znajdujących się we wzorze.

- Cena musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona zgodnie z zasadami matematycznymi.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. W trakcie wykonywania zamówienia publicznego Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny.

- Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

- Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia tj. wszelkie koszty związane z wydaniem przedmiotu zamówienia ( w tym w szczególności koszty produkcji, ubezpieczenia, podatki, cła, badania jakości, tłumaczenia dokumentów, zysk Wykonawcy, ewentualne opusty).

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne niezgodności oferty z treścią SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy PZP.

- Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy PZP.

- W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 ustawy).

Rozdział XVI Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 Ustawy PZP.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

- Cena oferty - waga 90%

Ocena oferty dokonywana wg poniższych zasad:

Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

Wpc= (Wpcn / Wpci) x 90 pkt

gdzie:

Wpcn – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Wpci – cena oferty badanej

Wpc– liczba punktów za kryterium ceny

B. Termin gwarancji – waga 10 %

Wpg - liczba punktów za kryterium termin gwarancji

Ocena terminu gwarancji będzie przeprowadzona wg następujących zasad:

Wykonawca udzieli gwarancji: co najmniej 60 miesięcy na roboty budowlane i instalacyjno-	montażowe objęte przedmiotem zamówienia z terminem od momentu zakończenia robót budowlanych.

za zaoferowane 60 miesięcy gwarancji – 2 pkt

za zaoferowane od 61 do 66 miesięcy gwarancji – 4 pkt

za zaoferowane od 67 do 72 miesięcy gwarancji – 6 pkt

za zaoferowane od 73 do 78 miesięcy gwarancji – 8 pkt

za zaoferowane powyżej 78 miesięcy gwarancji – 10 pkt

Całkowita punktowa wartość oferty liczona będzie wg wzoru:

W = Wpc + Wpg

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.

- W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorem zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejsza ofertę.

- W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XVII Podwykonawcy.

1. Jeżeli Wykonawca nie będzie osobiście realizował przedmiotu zamówienia do jego realizacji może zatrudnić podwykonawców lub podwykonawców dalszych. W takim przypadku w ofercie Wykonawca wskaże część zamówienia, jaką zamierza powierzyć podwykonawcom – na formularzu oferty.

Oferent przewidujący powierzenie części zamówienia podwykonawcom bierze całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonanie przez nich części zamówienia.

Rozdział XVIII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu na konto pełnomocnika Zamawiającego:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy

Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A., 
nr konta: 89 1030 1508 0000 0005 5004 4048

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Przekazanie zabezpieczenia (lub dowodów ich ustanowienia) oraz forma, o której mowa w pkt 3 - nastąpi            w siedzibie Zamawiającego do dnia podpisania umowy.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Rozdział XIX Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

1.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest doręczyć zamawiającemu wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ opiewający na wskazaną w formularzu ofertowym  kwotę oferty.

2.  Projekt umowy stanowi integralną część SIWZ i został określony w załączniku nr 5 do SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,

b) prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

2) niezawinionego przez wykonawcę ograniczenia dostępności placu budowy w czasie realizacji robót,

3)wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy. (Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę).

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w ppkt 1-3, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez wykonawcę.

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany podwykonawców w przypadku:

1) wprowadzenia nowego podwykonawcy,

2) rezygnacji podwykonawcy,

3) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców, zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe, po pisemnym zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przekazania tej umowy przez wykonawcę.

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektora nadzoru w przypadku:

1) śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru,

2) zastrzeżeń jednej ze stron co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

7. W przypadku zmiany kierownika budowy nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy.

8. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

Rozdział XX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
                             postępowania (art. 179 – 198 Prawa zamówień publicznych).

- Wobec niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kopię odwołania Wykonawca przesyła Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

      - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

      - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

      - odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie  powinno wskazywać:

- czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;

- zwięzłe przytoczenie zarzutów;

- określać żądanie;

- okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności:

      - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

      - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

      - Na czynności, o których mowa powyżej nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli:

      - nie zawiera błędów formalnych,

      - uiszczono wpis.

- Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy              w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

- Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.

- Izba odrzuca odwołanie jeżeli stwierdzi że:

  - w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy,

  - odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony,

  - odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie,

  - odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się,

  - odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub,             w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym                  w odwołaniu,

  - odwołanie dotyczy czynności innych niż w art. 180 ust.2,

  - odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania.

- Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Rozdział XXI Tryb ogłoszenia wyniku przetargu oraz formalności jakie winien wykonawca dopełnić przy podpisaniu umowy.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o .

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnianie faktyczne i prawne,

- terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, na stronie  internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach przewidzianych w art. 94 ustawie Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),  nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, zawiadomienie zostanie przesłane w sposób zgodny z pkt X.1 SIWZ.

- Umowa może zostać zawarta przed upływem terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł przybyć do siedziby Zamawiającego w celu podpisania umowy, może wnioskować o przesłanie umowy pocztą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Rozdział XXII Informacja na temat umów ramowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.

Rozdział XXIII Informacja o aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział XXIV Informacja na temat zwrotu kosztów postępowania.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie z art. 22 PZP.

- Oświadczenie z art. 24 PZP.

- Wykaz wykonanych robót.

- Wzór umowy.

- Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

- Dokumentacja projektowa.

- Projekt budowlany wymiany instalacji sanitarnych;

- Decyzja nr 137/N/2015 z dnia 22.06.2015 r. (Pozwolenie na budowę)

- Projekt wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania;

- Projekt wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych - instalacje wodno-kanalizacyjne i instalacja hydrantowa;

- Projekt wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych - węzeł cieplny co. + cw. - instalacje elektryczne;

- Projekt wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych - węzeł cieplny co. + cw. technologia + automatyka;

- Przedmiary robót.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.........................................................................

.........................................................................

…………………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………………….	NIP: ……………………………………………

# Niniejszym  składam ofertę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - Przebudowa budynku strażnicy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie w zakresie instalacji sanitarnych.

# Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i terminie do dnia 02.12.2016 r.

# Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferuję realizację na rzecz Zamawiającego, zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane

# Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi

- netto: ..................... zł.,

- podatek VAT w wysokości: ..................... zł.,

- brutto (z należnym podatkiem VAT) ..................... zł.,
słownie brutto: ..................... złotych .../100 (wartość brana przy porównaniu ofert).

# Powyższa kwota brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z obowiązującą stawką podatku VAT.

Wynagrodzenie to obejmuje następujące elementy robót:

| Lp. | Zakres robót | Wartość netto w zł |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Instalacja CO |  |
| 2. | Instalacje wodno kanalizacyjne |  |
| 2.1 | Instalacja wodociągowa |  |
| 2.2 | Instalacja hydrantowa |  |
| 2.3 | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |
| 3. | Instalacje elektryczne |  |
| 3.1 | Rozdzielnica RWC |  |
| 3.2 | Szafka regulatora |  |
| 3.3 | Roboty elektryczne w węźle |  |
| 4. | Węzeł cieplny |  |
| Razem |  |

Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym  mowa powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

# Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - Przebudowa budynku strażnicy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie w zakresie instalacji sanitarnych, oświadczam, że:

- Realizacja zamówienia odbywać się będzie na mój koszt i ryzyko.

- Podana przez nas cena ryczałtowa oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do właściwego, zgodne go ze sztuka budowlaną wykonania przedmiotu zamówienia i cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

- Udzielam gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres …………………. m-cy – licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia spełnia warunki narzucone w SIWZ.

- Akceptuję termin płatności narzucony przez Zamawiającego, tj płatność przelewem w terminie do 30 dni od złożenia przelewu w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego, po uprzednim potwierdzeniu protokołem - odbioru przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.

- projekt umowy otrzymany wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia akceptujemy w całości i bez poprawek.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

- Zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania**:

...........................................................................................................................................

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).* Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*. W załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

UWAGA: niepotrzebne skreślić.

Podwykonawcy:

- Oświadczam, że zamierzam */nie zamierzam/* przy realizacji zamówienia korzystać 
z podwykonawców.

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom ……………………….………………………….., co stanowi ………….. procentowy udział w całości zamówienia.

................................. dn. .................... 2016 r.

........................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby

umocowanej do dokonywania czynności

w imieniu Wykonawcy

.....................................................

pieczątka firmy

*- niewłaściwe skreślić.

**-w przypadku braku wykreślenia Zamawiający uzna to jako brak zastrzeżenia treści oferty.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

"Przebudowa budynku strażnicy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie w zakresie instalacji sanitarnych".

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.........................................................................

.........................................................................

…………………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………………….	NIP: ……………………………………………

Składając ofertę przetargową oświadczam, że spełniam warunki ubiegania się o przedmiotowe zamówienie, określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) tj.

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadam wiedzę i doświadczenie *

lub do oświadczenia dołączam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;*

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia*

lub do oświadczenia dołączam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;*

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia*

5) znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia*

lub do oświadczenia dołączam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.*

................................. dn. ...................2016 r.

...........................................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby

umocowanej do dokonywania czynności

w imieniu Wykonawcy

.....................................................

pieczątka firmy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

"Przebudowa budynku strażnicy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie w zakresie instalacji sanitarnych".

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.........................................................................

.........................................................................

…………………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………………….	NIP: ……………………………………………

Składając ofertę przetargową oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

................................. dn. ....................2016 r.

........................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby

umocowanej do dokonywania czynności

w imieniu Wykonawcy

.....................................................

pieczątka firmy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.........................................................................

.........................................................................

…………………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………………….	NIP: ……………………………………………

Wykaz robót budowlanych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto (PLN) | Zamawiający | Termin realizacji | W załączeniu dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga wykazania się zrealizowaniem przynajmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż  400.000 zł. brutto każda w zakresie wykonania instalacji sanitarnych.

................................. dn. .................... 2016 r.

................................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby

umocowanej do dokonywania czynności

w imieniu Wykonawcy

....................................................

pieczątka firmy

Załącznik nr 5

UMOWA (projekt)

Umowa nr MT.2371.2.....2016

zawarta w dniu ................2016 roku w Warszawie

pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, 
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, NIP: 526-17-96-733; REGON: 000173516;

reprezentowaną  przez:

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy 
– ..................................................  na podstawie pełnomocnictwa ........................z dnia ...................... r.

zwanym dalej: „Zamawiającym”,

a

..........................................................................................

..........................................................................................

reprezentowaną przez: ....................................................

Nr NIP ............................, Regon ....................................

zwaną dalej: „Wykonawcą”;

Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przebudowę budynku strażnicy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie w zakresie instalacji sanitarnych  - zwaną dalej w treści umowy „robotami budowlanymi”.

- Na przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 składają się:

- instalacje wodno-kanalizacyjne i instalację hydrantowe:

- instalacja  wody  zimnej  od  przewodu  za  ostatnim  zaworem  w  zestawie wodomierzowym do punktów poboru;

- instalacja wody ciepłej od węzła cieplnego do punktów poboru;

- instalacja kanalizacji sanitarnej od przyborów do włączenia pionów kanalizacyjnych do poziomów pod podłogą budynku;

- instalacja hydrantowa od odgałęzienia od przewodu wodociągowego za zestawem wodomierzowym do poszczególnych hydrantów w budynku;

- instalacje grzewcze:

- modernizację  węzła  cieplnego  od  zaworów  odcinających  na  przyłączu  sieci  cieplnej do rozdzielaczy instalacyjnych;

- instalacji centralnego ogrzewania od rozdzielaczy instalacyjnych w węźle cieplnym do odbiorników w poszczególnych pomieszczeniach;

- instalacje elektryczną.

- Opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ wraz z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. Przy wykonywaniu robót budowlanych będą stosowane wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty dodatkowych badań obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych dodatkowych badań obciążają Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy 1 (jednego) kompletu dokumentacji technicznej w formie papierowej i Dziennika Budowy (oraz książki materiałowej) w dniu przekazania placu budowy.

§ 2

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o wycenę zawartą w formularzu ofertowym Wykonawcy.

- Wynagrodzenie to ustala się w wysokości:

netto: ......................  zł.,

podatek VAT w wysokości: ......................  zł.,
brutto (z należnym podatkiem VAT) ......................  zł.,
słownie brutto: ......................  złot...  ...../100.

- Wynagrodzenie to obejmuje następujące elementy robót:

| Lp. | Zakres robót | Wartość netto w zł |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Instalacja CO |  |
| 2. | Instalacje wodno kanalizacyjne |  |
| 2.1 | Instalacja wodociągowa |  |
| 2.2 | Instalacja hydrantowa |  |
| 2.3 | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |
| 3. | Instalacje elektryczne |  |
| 3.1 | Rozdzielnica RWC |  |
| 3.2 | Szafka regulatora |  |
| 3.3 | Roboty elektryczne w węźle |  |
| 4. | Węzeł cieplny |  |
| Razem |  |

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym  mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 2 poza okolicznościami określonymi w § 16.

- Wykonawca pod rygorem nieważności nie przeniesie wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Za termin zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3

- Rozliczanie robót odbędzie się jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej, zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury za wykonanie realizacji całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót. Płatność za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie do 30 dni (od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury bezpośrednio do przedstawiciela KM PSP m.st. Warszawy Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego bądź Zastępcę Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego - pracowników Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP m. st. Warszawy, a w sytuacjach wyjątkowych do pracownika Wydziału Kwatermistrzowskiego wyznaczonego przez ww. osoby). Faktura końcowa winna być wystawiona na Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 
ul. Domaniewska 40; 02-672 Warszawa NIP: 526-179-67-33; REGON: 000173516.

- Rozliczenie robót nastąpi na podstawie robót odebranych poprzez spisanie protokołu odbioru końcowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Warunkiem odbioru końcowego przedmiotu umowy jest przekazanie Zamawiającemu dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, np. protokołów badań, prób i sprawdzeń, certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów materiałowych, świadectw bezpieczeństwa na urządzenia zastosowane podczas budowy itp. do wglądu inspektorowi nadzoru inwestorskiego wraz z projektem powykonawczym (z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy w 3 egzemplarzach),

- W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, Zamawiający pomniejszy wartość faktury końcowej o wysokość potrąceń umownych, o których mowa w § 11.

§ 4

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 3 powyżej.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 6, 9, 11 przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

- W przypadkach, w którym wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu lub wykonawcy kserokopię umowy o podwykonawstwo, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Do faktury końcowej Wykonawca załączy oświadczenia podwykonawców potwierdzające wypłacenie należytego wynagrodzenia z tytułu wykonania zaakceptowanych umów o podwykonawstwo.

§ 5

- Termin przekazania placu budowy ustala się na dzień:

...................... r.

( dzień, miesiąc, rok)

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:

...................... r.

( dzień, miesiąc, rok)

- Termin zakończenia robót ustala się do dnia:

...................... r.

( dzień, miesiąc, rok)

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

- Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego będzie sporządzana przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym i przez niego akceptowana, w ciągu 3 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnej informacji o konieczności zaktualizowania przedmiotowego harmonogramu.

§ 6

- Pozostałe obowiązki Zamawiającego.

  - Przekazanie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie 
do 5 (pięciu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

  - Przekazanie dziennika budowy i książki materiałowej.

  - Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy placu budowy.

  - Zapewnienie bieżącego nadzoru autorskiego, obejmującego przedmiot umowy.

  - Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego przedmiot umowy.

- Pozostałe obowiązki Wykonawcy.

  - Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

  - Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa prób, badań i odbiorów. Protokoły z powyższych czynności należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego.

  - Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób, dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy oraz osoby na nim przebywające, od chwili przejęcia placu budowy, z wyłączeniem innych Wykonawców, realizujących zlecenia na rzecz Zamawiającego.

  - Wykonawca robót ma obowiązek tak zaplanować plac budowy i zorganizować roboty w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe funkcjonowanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 4, części obiektu zarządzanej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Fundację "Edura" oraz restaurację "Florian". Wykonawca musi przewidzieć etapowość wykonywania prac obejmujących realizację przedmiotu umowy, w uzgodnieniu z użytkownikami obiektu w tym w szczególności w sposób nie wpływający na obniżenie gotowości operacyjnej jednostki ratowniczo-gaśniczej.

  - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić właściwą koordynację prowadzonych prac.

  - Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz przedstawić go Zamawiającemu i zapewnić jego stosowanie.

  - Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. Wykonawca zapewni 
w umowach z podwykonawcami zagwarantowanie przez podwykonawców ich odpowiedzialności za wady fizyczne wykonanych przez nich prac na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego.

  - Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym, w tym Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

  - Wykonanie przed zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy wszelkich przewidzianych przepisami prawa prób, badań i odbiorów, których pozytywny wynik jest warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego.

  - Ponoszenie kosztów związanych z próbami, badaniami przewidzianymi prawem budowlanym, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia budowy i przekazania obiektów i terenu w użytkowanie w tym również wykonania na swój koszt świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

  - Uczestniczenie na żądanie Zamawiającego w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

  - Natychmiastowe pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych.

  - Zgłaszanie obiektu i robót do odbioru.

  - Przestrzeganie przepisów BHP.

  - Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

  - Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

  - Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania przepisów prawa, norm technicznych itp.

  - Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy.

  - Likwidację placu budowy, zaplecza własnego Wykonawcy oraz uporządkowanie placu budowy bezzwłocznie po zakończeniu robót w terminie uzgodnionym przez strony umowy. W przypadku nie uzgodnienia tego terminu - nie później niż do 14 dnia od daty dokonania odbioru końcowego. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności na koszt Wykonawcy, a wartość kosztów z tym związanych zostanie potrącona 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie z ofertą.

  - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzi oraz materiały 
niezbędne do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru, jakości i ilości zużytych materiałów.

  - Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom instytucji upoważnionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach Prawa budowlanego i udostępni im wymagane przez nich informacje.

§ 7

- Kierownikiem budowy będzie: ...........................................

posiadając(y) odpowiednie uprawnienia.

Nr uprawnień: .................................

- Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 i 2 w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn.

- W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 i 2, nowe osoby powołane do pełnienia obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 2, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

- Ze strony Zamawiającego zostanie powołany inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 8

- Strony postanawiają, że odbiorowi końcowemu będzie podlegał przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1.

- Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Wykonawcę oraz Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy i poinformowania Zamawiającego na piśmie.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej 10-tego dnia roboczego, licząc od dnia ich rozpoczęcia, jednak nie później niż planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- W czynnościach odbioru końcowego zobowiązani są uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, (książkę materiałową) świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, na zastosowane materiały i urządzenia, dokumenty odpowiednich badań technicznych i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór końcowy nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wady lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.

- Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy i pisemnym, odrębnym poinformowaniu Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu wymaganych umową dokumentów w określonych terminach, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo nie przystąpienia do odbioru końcowego z winy Wykonawcy.

§ 9

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady jak również gwarancji 
przedmiotu umowy wynosi .......................... miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ........................... miesięcznej gwarancji za wady dotyczy przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji producenta.

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

- Gwarancja obejmuje:

  - przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,

  - usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie zakończenia realizacji przedmiotu umowy jak i powstałych w okresie gwarancji.

  - poniesienie przez wykonawcę kosztów przeglądów gwarancyjnych,

  - poniesienie przez wykonawcę kosztów materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego.

Koszt materiałów eksploatacyjnych, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie zamontowanych urządzeń (rzeczy), wymagających wymiany z powodu naturalnego zużycia, ponosi Zamawiający.

- Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu oraz urządzeń i instalacji” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. Instrukcję użytkowania i eksploatacji urządzeń i instalacji Wykonawca jest zobowiązany złożyć najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.

- Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

- Jeżeli w Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu nie będą zawarte wszystkie konieczne informacje, Wykonawca nie będzie mógł uwolnić się ze zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili otrzymania zgłoszenia, a wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe 
w terminach, o których mowa w ust. 9, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy wówczas nowy termin, z uwzględnieniem technologicznego normatywu naprawy i zasad wiedzy technicznej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni.

- Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.

- W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 Zamawiający będzie przysługiwało prawo usunięcia tych wad poprzez zlecenie innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy
 i Zamawiającego.

- Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 
od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

- Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, 
dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

- Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż wynikające z harmonogramu i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych,

- w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy o 7 dni,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z dokumentacją techniczną lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki umowne,

- Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 winno nastąpić w formie pisemnej w terminie do 6 miesięcy od upływu ustalonego terminu zakończenia robót.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego – stosownie do branży) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych w terminie określonym w § 8 ust. 3 i 4 oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego, o którym mowa w § 5 ust. 5 i 6) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniego branżowo, procentowego zaawansowania wykonania danego elementu.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, z wykorzystaniem § 1 ust. 8.

- Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, które było następstwem niewykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.

- Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane do dnia odstąpienia. W takim przypadku postanowienia § 9 umowy stosuje się odpowiednio.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca (odstąpienie umowne bądź ustawowe) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2;

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad ale nie więcej niż 20 % ww. wynagrodzenia brutto;

- opóźnienia w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości  0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia ale nie więcej niż 20 % ww. wynagrodzenia brutto;

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, który nie został zakończony (nie ma możliwości dokonania czynności odbioru z winy Wykonawcy) w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), za każde takie zgłoszenie.

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2, ale nie więcej niż 20 % ww. wynagrodzenia brutto,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2, ale nie więcej niż 20 % ww. wynagrodzenia brutto,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2, ale nie więcej niż 20 % ww. wynagrodzenia brutto,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 2, ale nie więcej niż 20 % ww. wynagrodzenia brutto.

- W przypadku wystąpienia kar określonych w niniejszej umowie, ich egzekwowanie może nastąpić w szczególności poprzez potrącenie z wynagrodzenia za fakturę/y wystawionej przez Wykonawcę za przedmiot umowy albo z zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego.

- Kary będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, do pełnej wysokości szkody, z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy wynikających z postanowień umowy.

§ 12

- Wykonawca wniesie, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę 
w wysokości: ...................,...  zł, słownie: ........................................  .........../100.

- Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ........................................

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone 
lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie ...............  miesięcznego okresu rękojmi liczonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i naliczenia kar umownych z tego tytułu.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

- Jeżeli Wykonawca przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. nie ustanowi zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Zamawiający zatrzyma odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustalone w niniejszym paragrafie z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót zabezpieczenie należałoby zwiększyć, to Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni zabezpieczenia to Zamawiający zatrzyma odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 13

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności:

- w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości nie mniejszej niż wartość przedmiotu umowy,

- w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na kwotę w wysokości co najmniej 
500 000 zł.

- Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu opłaconą polisę, o której mowa w ust. 1 wraz z dowodem zapłaty. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno uwzględniać w szczególności następujące zdarzenia spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy:

- szkody w sprzęcie do wykonania robót budowlanych, w tym w sprzęcie stanowiącym zaplecze budowy,

- szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego powstałe w związku 
z wykonywaniem umowy,

- szkody wyrządzone osobom trzecim,

- szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji umowy.

- Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię z kserokopią dowód zapłaty, potwierdzone za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

- W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z tych przyczyn stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

- W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy.

§ 14

- Strony porozumiewają się na piśmie.

- Wszelkie oświadczenia i dokumenty mogą być przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, z tym że Strona umowy niezwłocznie wysyła oryginalne dokumenty pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem innego podmiotu, na adres korespondencyjny drugiej strony.

- Jeżeli strona umowy nie zgłosi na piśmie zmiany danych adresowych
i korespondencyjnych to dokumenty wysłane na podstawie niezmienionych danych uważa się za dostarczone.

- Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, 
ul. Polna 1, 00-622 Warszawa

- Dane kontaktowe Wykonawcy:

.............................................................................................................................................................................

§ 15

Zamawiający umożliwi dostęp do energii elektrycznej i wody i ścieków. Wykonawca będzie miał prawo zamontować podliczniki na własny koszt. Za koszt zużytych mediów Zamawiający wystawi Wykonawcy rozliczeniową notę obciążeniową na podstawie wskazań liczników. Uwaga - Stawki za energię elektryczną (obejmą zarówno opłatę z sprzedaż i dystrybucję) zużytą wodę i ścieki zostaną wyliczone zgodnie z umowami Zamawiającego na podstawie faktur rozliczeniowych zgodnie ze wskazaniami podliczników.

§ 16

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian umowy, w przypadku gdy  konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy:

      - Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Wszystkie roboty dodatkowe, wykonywane będą wg stawek określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku stawek w kosztorysie ofertowym, ceny jednostkowe będą ustalane w drodze negocjacji do wysokości średnich cen rynkowych. Dla ich ustalenia możliwe będzie wykorzystanie dostępnych baz cenowych, cenników, katalogów, norm, zestawów (np. Sekocenbud, Wacetob, Koprin) oraz informacji cenowych, cenników i katalogów wykonawców, producentów lub dystrybutorów.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- powodujące poprawienie parametrów technicznych;

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;

- Proporcjonalnej zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy bez naliczania kar umownych:

- gdy z powodu działania siły wyższej nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie, bądź gdy niewykonanie umowy w terminie wyniknie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od wystąpienia zjawiska „siły wyższej” wraz z dokumentacją potwierdzającą, że miało ono bezpośredni wpływ na wykonanie umowy.

- o okres nie dłuższy niż okres trwania postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym, w przypadku, gdy zostało wniesione odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub skarga do sądu.

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

3. W celu dokonania zmian postanowień umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego.

§ 17

      - Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych mu od Zamawiającego bez jego uprzedniej, pisemnej zgody pod rygorem nieważności.

      - Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy  dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Załącznik nr 6 do SIWZ

………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa budynku strażnicy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie w zakresie instalacji sanitarnych.

| Lp. | Uprawnienia / funkcja | Imię i nazwisko | Podstawa do dysponowania | Numer uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

................................. dn. ....................2016 r.

........................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby

umocowanej do dokonywania czynności

w imieniu Wykonawcy

.....................................................

pieczątka firmy

Załącznik nr 7 do SIWZ

…………………………………….

(miejscowość, data)

………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że Pan/Pani ……………………………………………………………………

który/a będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia:

„Przebudowa budynku strażnicy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie w zakresie instalacji sanitarnych".

na stanowisku …………………………………………………………………………………..

posiada uprawnienia ……………………………………………………………………………

w specjalności …………………………………………….nr………………………………….

……………………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela)