# 1.  ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - SPIS TREŚCI

|  |  | STRONA |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA – SPIS TREŚCI | 1 |
| 2 | OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | 2 |
| 3 | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ WYSTAWY | 2 |
| 4 | OPIS ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WYSTAWY | 3-7 |
| 4.1.1 | GABLOTY TYP G1 | 3 |
| 4.1.2 | GABLOTY TYP G2 | 3-4 |
| 4.1.3 | GABLOTY TYP G2 – Z SZUFLADĄ | 4-5 |
| 4.1.4 | GABLOTA TYP G2 - TRAPEZ | 5 |
| 4.1.5 | GABLOTY TYP G3 | 5-6 |
| 4.4.6 | ZABUDOWA WNĘKI | 6 |
| 4.2 | POSTUMENTY | 6 |
| 4.3 | RAMY EKSPOZYCYJNE | 7 |
| 4.4 | POSTERY – SYSTEMOWA STRUKTURA LINKOWA | 7 |
| 4.5 | STOJAKI INFORMACYJNE | 7 |
| 5 | TABELA - ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYSTAWY | 8-9 |
| 6 | UWAGI I WYMAGANIA, CO DO WŁAŚCIWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | 9-10 |
| 7 | WYMAGANE DOKUMENTY POWYKONAWCZE | 10 |
| 8 | SPIS RYSUNKÓW: | 11 |
| 8.1 | RYSUNEK NR 1 - GABLOTA G1 |  |
| 8.2 | RYSUNEK NR 2 - GABLOTA G2 |  |
| 8.3 | RYSUNEK NR 3 - GABLOTA G3 |  |
| 8.4 | RYSUNEK NR 4 - POSTUMENT |  |
| 8.5 | RYSUNEK NR 5 - GABLOTA G2 - TRAPEZ |  |
| 8.6 | RYSUNEK NR 6 - ZABUDOWA WNĘKI |  |
| 8.7 | RYSUNEK NR 7 - POSTERY – STRUKTURA LINKOWA |  |
| 8.8 | RYSUNEK NR 8 - RAMA PREZENTACYJNA |  |
| 8.9 | RYSUNEK NR 10 - STOJAK INFORMACYJNY |  |
| 8.10 | RYSUNEK NR 11 - GABLOTA G2 – Z SZUFLADĄ |  |

# 2.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie elementów ekspozycji stałej w budynku Wydziału Organizacyjnego przy ul. Karola Marcinkowskiego 2 w Warszawie.

# 3.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ WYSTAWY

SALA 1.16 : …...................................................................                       50,66 m²

SALA 1.17 : …...................................................................                       34,06 m²

SALA 1.18 : …...................................................................                     119,08 m²

SALA 1.2   : …...................................................................                       23,78 m²

SALA 1.22 : …...................................................................                       23,74 m²

SALA 1.3   : …...................................................................                       51,08 m²

SALA 2.1   : …...................................................................                       24,85 m²

SALA 2.2   : …...................................................................                       54,25 m²

SALA 2.4   : …...................................................................                     119,63 m²

SALA 2.9   : …...................................................................                       53,18 m²

SALA 2.10 : …...................................................................                       35,25 m²

SALA 2.11 : …...................................................................                       16,09 m²

SALA 2.14 : …...................................................................                       51,77 m²

SALA 2.15 : …...................................................................                       25,25 m²

"WYSTAWA STAŁA"	RAZEM: 682,67 m²

# 4.  OPIS ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WYSTAWY

4.1.  GABLOTY

4.1.1  Specyfikacja gablot typ – G1 (wolnostojące – pionowe)

•	Korpus gabloty – boki, plecy: szkło laminowane 55.1(dwie warstwy szkła gr 5 mm + folia PVB), pionowe krawędzie szkła zacinane pod kątem 90 °oraz polerowane, od wewnętrznej strony szkła malowana maska przysłaniająca miejsce połączenia szkła z konstrukcją gabloty.

•	Drzwi – szkło laminowane 55.1, krawędzie szkła polerowane, od wewnętrznej strony drzwi malowana ramka/maska przysłaniająca elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne( zawiasy, zamki itp. ). Drzwi otwierane na zawiasach, w lewo lub prawo, zależnie od sytuacji montażowej, zamykane zamkiem dyskowym   spełniającym wymogi co najmniej 6 klasy  odporności na włamanie.

•	Szczelność – odporność na przenikanie kurzu, drzwi uszczelnione bezbarwną uszczelką silikonową trwale zamocowaną do krawędzi szkła, pozostałe krawędzie łączenia szkła połączone bezbarwnym silikonem neutralnym.

•	Oświetlenie realizowane za pomocą diod LED, z funkcją sterowania natężeniem światła, temperatura barwowa oświetlenia biała-ciepła w przedziale ( 2700K – 3300K ), współczynnik oddawania barw CRI 90 lub wyższy, oprawy regulowane z wymienną optyką ( kąt rozsyłu 8' – 120' ), maksymalna wartość strumienia świetlnego nie mniej niż 180 lm dla pojedynczego punktu oświetleniowego.

•	Rama konstrukcyjna dolna/górna – wykonana z kształtowych profili aluminiowych lub stalowych, gotowa rama lakierowana proszkowo (kolor RAL 7016 ) ramy połączone ze szkłem za pomocą neutralnego chemicznie kleju,

•	Wypełnienie dolne (podłoga) gabloty –  blacha stalowa lakierowana proszkowo (kolor RAL 7016 ),  zamocowana do ramy konstrukcyjnej bez widocznych dla zwiedzającego elementów złącznych (śruby, wkręty itp.)

•	Wypełnienie górne ( sufit ) gabloty –  blacha aluminiowa lakierowana proszkowo (kolor RAL 7016 ) zamocowana do ramy konstrukcyjnej bez widocznych dla zwiedzającego elementów złącznych (śruby, wkręty itp.)

•	Półki pod eksponaty wykonane ze szkła float, bezbarwnego, grubości 10 mm, możliwość płynnej regulacji wysokości zamocowania półek

•	Zawiesia pod eksponaty – należy stosować zamiennie z półkami, dla eksponatów, których sposób prezentowania uniemożliwia wykorzystanie półek

•	Materiały – należy używać wyłącznie materiałów neutralnych chemicznie względem zbiorów.

Uwagi:

•	Schemat wykonania konstrukcji gabloty zgodnie z rysunkiem: Gablota G1 rys. nr 1

•	Ilość oraz główne wymiary zgodnie z zestawieniem gablot

•	Ilość punktów oświetleniowych w gablocie – przy zachowaniu podanych parametrów diod, za wystarczająca przyjmuje się ilość 6 diod na 1m² powierzchni podstawy gabloty.

•	Przyjęta grubość szkła jest minimalną jaką należy spełnić. Docelową grubość szkła, należy zweryfikować w oparciu o obliczenia inżynierskie, które będą uwzględniały  przyjęte  przez Wykonawcę rozwiązania szczegółowe.

•    lokalizacja gablot zgodnie z rozmieszczeniem na rzutach kondygnacji

4.1.2  Specyfikacja gablot typ – G2 ( wolnostojące – stolikowe )

•	Szczelność – odporność na przenikanie kurzu, drzwi uszczelnione bezbarwną uszczelką silikonową trwale zamocowaną do krawędzi szkła, pozostałe krawędzie łączenia szkła połączone bezbarwnym silikonem neutralnym.

•	Korpus gabloty –  klosz: szkło laminowane 44.1(folia PVB bezbarwna), klosz klejony bezbarwnym klejem UV, krawędzie klejenia polerowane, klosz wklejony w ramę nośną. Rama malowana proszkowo w kolorze RAL 7016.

•	Dostęp – klosz otwierany na zawiasach, uchylany do góry, w pozycji otwartej wspierany sprężynami gazowymi.

•	bezpieczeństwo - zamek oraz elementy ryglujące spełniające wymogi co najmniej klasy 1 odporności na włamanie.

•	Oświetlenie realizowane za pomocą diod LED, z funkcją sterowania natężeniem światła, temperatura barwowa oświetlenia biała-ciepła w przedziale ( 2700K – 3300K ), współczynnik oddawania barw CRI 80 lub wyższy, oprawy liniowe regulowane z wymienną optyką ( kąt rozsyłu 10' – 60' )

•	Podstawa gabloty –  wykonana z kształtowych profili stalowych, tworzących strukturę nośną dla poszycia zewnętrznego, poszycie zewnętrzne wykonane z blachy stalowej, gotowa podstawa lakierowana proszkowo  (kolor RAL 7016 ) Wnętrze gabloty pomalowane w kolorze RAL 7016 . W przypadku lokalizacji gablot przy ścianie, podstawę gabloty należy wyposażyć w koła umożliwiające łatwe odsunięcie gabloty od ściany celem jej otwarcia.

••	Materiały – należy używać wyłącznie materiałów neutralnych chemicznie względem zbiorów.

Uwagi:

•	Schemat wykonania konstrukcji gabloty zgodnie z rysunkiem: Gablota G 2 rys. nr 2

•	Ze względu na rozmiary gablot o szerokości powyżej 200 cm, przyjmuje się modułowy podział konstrukcji, każdy z modułów musi utrzymać identyczne warunki wykonania według powyższej specyfikacji

•	Ilość modułów oraz główne wymiary zgodnie z zestawieniem gablot

•	Ilość punktów oświetleniowych w gablocie – przyjmuje się jedną oprawę liniową, lokalizacja w gablocie zgodnie z rysunkiem nr 2

•	Przyjęta grubość szkła jest minimalną jaką należy spełnić. Docelową grubość szkła, należy zweryfikować w oparciu o obliczenia inżynierskie, które będą uwzględniały  przyjęte  przez Wykonawcę rozwiązania szczegółowe.

•    lokalizacja gablot zgodnie z rozmieszczeniem na rzutach kondygnacji

4.1.3  Specyfikacja gablot typ – G2 (wolnostojące – stolikowe z szufladą)

Gabloty:

•	Szczelność – odporność na przenikanie kurzu, drzwi uszczelnione bezbarwną uszczelką silikonową trwale zamocowaną do krawędzi szkła, pozostałe krawędzie łączenia szkła połączone bezbarwnym silikonem neutralnym.

•	Korpus gabloty –  klosz: szkło laminowane 44.1(folia PVB bezbarwna), klosz klejony bezbarwnym klejem UV, krawędzie klejenia polerowane, klosz wklejony w ramę nośną. Rama malowana proszkowo w kolorze RAL 7016.

•	Dostęp – klosz otwierany na zawiasach, uchylany do góry, w pozycji otwartej wspierany sprężynami gazowymi.

•	Bezpieczeństwo - zamek oraz elementy ryglujące spełniające wymogi co najmniej klasy 1 odporności na włamanie.

•	Oświetlenie realizowane za pomocą diod LED, z funkcją sterowania natężeniem światła, temperatura barwowa oświetlenia biała-ciepła w przedziale ( 2700K – 3300K ), współczynnik oddawania barw CRI 80 lub wyższy, oprawy liniowe regulowane z wymienną optyką ( kąt rozsyłu 10' – 60' )

•	Podstawa gabloty –  wykonana z kształtowych profili stalowych, tworzących strukturę nośną dla poszycia zewnętrznego, poszycie zewnętrzne wykonane z blachy stalowej, gotowa podstawa lakierowana proszkowo  (kolor RAL7016. Wnętrze gabloty pomalowane w kolorze RAL . W przypadku lokalizacji gablot przy ścianie, podstawę gabloty należy wyposażyć w koła umożliwiające łatwe odsunięcie gabloty od ściany celem jej otwarcia.

Materiały – należy używać wyłącznie materiałów neutralnych chemicznie względem zbiorów.

Szuflady:

•	Konstrukcja dwu ramowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych lakierowanych proszkowo (kolor RAL 7016,  Rama dolna zamkniętą od dołu blachą aluminiową gr 2mm, lakierowana proszkowo. Rama górna zamknięta od góry szkłem bezpiecznym 44.1 (dwie warstwy szkła 4mm sklejone folią PVB). Obie ramy połączone zawiasem zamocowanym na tylnej krawędzi szuflady (możliwość otwierania/ uchylania górnej ramy w celu wymiany eksponatów). Dostęp do wnętrza zabezpieczony śrubami o patentowym wzorze klucza.

•	Prowadnica szuflady – prowadnica kulkowa, przeznaczona do pracy pod obciążeniem min. 30 kg, trwałość prowadnicy min. 80 000 cykli., zakres pracy – pełny wysuw, funkcja hamulca i samodociągu.

•	Czoło wykonane z blachy stalowej nierdzewnej.

•	Oświetlenie – diody LED umieszczone wewnątrz szuflady na obu bokach, diody niewidoczne zamontowane w oprawie liniowej, przykryte „osłonką” z mlecznej pleksi. Diody LED o temperaturze barwowej w przedziale 2700 – 3300 K, oświetlenie z funkcją sterowania natężeniem światła, oświetlenie załączane przy wysunięciu szuflady (zamkniecie szuflady powoduje wyłączenie oświetlenia).

Uwagi:

•	Schemat wykonania konstrukcji gabloty zgodnie z rysunkiem: Gablota G 2 rys. nr 11

•	Ze względu na rozmiary gablot o szerokości powyżej 200 cm, przyjmuje się modułowy podział konstrukcji, każdy z modułów musi utrzymać identyczne warunki wykonania według powyższej specyfikacji.

•	Ilość modułów oraz główne wymiary zgodnie z zestawieniem gablot.

•	Ilość punktów oświetleniowych w gablocie – przyjmuje się jedną oprawę liniową, lokalizacja w gablocie zgodnie z rysunkiem nr 2.

•	Przyjęta grubość szkła jest minimalną jaką należy spełnić. Docelową grubość szkła, należy zweryfikować w oparciu o obliczenia inżynierskie, które będą uwzględniały  przyjęte  przez Wykonawcę rozwiązania szczegółowe.

•    Lokalizacja gablot zgodnie z rozmieszczeniem na rzutach kondygnacji.

4.1.4  Specyfikacja gabloty typ – G2 – TRAPEZ ( wolnostojące – stolikowe )

•		Szczelność – odporność na przenikanie kurzu, drzwi uszczelnione bezbarwną uszczelką silikonową trwale zamocowaną do krawędzi szkła, pozostałe krawędzie łączenia szkła połączone bezbarwnym silikonem neutralnym.

•	Korpus gabloty –  klosz: szkło laminowane 44.1(folia PVB bezbarwna), klosz klejony bezbarwnym klejem UV, krawędzie klejenia polerowane, klosz wklejony w ramę nośną. Rama malowana proszkowo w kolorze RAL 7016.

•	Dostęp – klosz otwierany na zawiasach, uchylany do góry, w pozycji otwartej wspierany sprężynami gazowymi.

•	Bezpieczeństwo - zamek oraz elementy ryglujące spełniające wymogi co najmniej klasy 6 odporności na włamanie.

•	Oświetlenie realizowane za pomocą diod LED, z funkcją sterowania natężeniem światła, temperatura barwowa oświetlenia biała-ciepła w przedziale ( 2700K – 3300K ), współczynnik oddawania barw CRI 80 lub wyższy, oprawy liniowe regulowane z wymienną optyką (kąt rozsyłu 10' – 60').

•	Podstawa gabloty ––  wykonana z kształtowych profili stalowych, tworzących strukturę nośną dla poszycia zewnętrznego, poszycie zewnętrzne wykonane z blachy stalowej, gotowa podstawa lakierowana proszkowo  (kolor RAL 7016. Wnętrze gabloty pomalowane w kolorze RAL 7016 . W przypadku lokalizacji gablot przy ścianie, podstawę gabloty należy wyposażyć w koła umożliwiające łatwe odsunięcie gabloty od ściany celem jej otwarcia.

Materiały – należy używać wyłącznie materiałów neutralnych chemicznie względem zbiorów.

Uwagi:

•	Schemat wykonania konstrukcji gabloty zgodnie z rysunkiem: Gablota G 2 rys. nr 5 – gablota trapezowa.

•	Ze względu na rozmiary gablot o szerokości powyżej 200 cm, przyjmuje się modułowy podział konstrukcji, każdy z modułów musi utrzymać identyczne warunki wykonania według powyższej specyfikacji.

•	Ilość modułów oraz główne wymiary zgodnie z zestawieniem gablot.

•	Ilość punktów oświetleniowych w gablocie – przyjmuje się jedną oprawę liniową, lokalizacja w gablocie zgodnie z rysunkiem nr 5.

•	Przyjęta grubość szkła jest minimalną jaką należy spełnić. Docelową grubość szkła, należy zweryfikować w oparciu o obliczenia inżynierskie, które będą uwzględniały  przyjęte  przez Wykonawcę rozwiązania szczegółowe.

•    Lokalizacja gablot zgodnie z rozmieszczeniem na rzutach kondygnacji.

4.1.5  Specyfikacja gablot typ – G3  (naścienne)

•		Szczelność – odporność na przenikanie kurzu, drzwi uszczelnione bezbarwną uszczelką silikonową trwale zamocowaną do krawędzi szkła, pozostałe krawędzie łączenia szkła połączone bezbarwnym silikonem neutralnym.

•	Korpus gabloty –  klosz: szkło laminowane 44.1(folia PVB bezbarwna), klosz klejony bezbarwnym klejem UV, krawędzie klejenia zacinane pod kątem 90°  oraz polerowane, klosz wklejony w ramę nośną. Rama malowana proszkowo w kolorze RAL 7016.

•	Dostęp – klosz otwierany na zawiasach, uchylany do góry, w pozycji otwartej wspierany sprężynami gazowymi.

•	Bezpieczeństwo - zamek oraz elementy ryglujące spełniające wymogi co najmniej klasy 6 odporności na włamanie.

•	Oświetlenie realizowane za pomocą diod LED, z funkcją sterowania natężeniem światła, temperatura barwowa oświetlenia biała-ciepła w przedziale ( 2700K – 3300K ), współczynnik oddawania barw CRI 80 lub wyższy, oprawy liniowe regulowane z wymienną optyką (kąt rozsyłu 10' – 60').

•	Podstawa gabloty – wykonana z kształtowych profili stalowych, tworzących strukturę nośną dla poszycia wewnętrznego, poszycie wewnętrzne wykonane z blachy stalowej, gotowa konstrukcja nośna lakierowana proszkowo (kolor RAL  7016. wnętrze gabloty malowane w kolorze RAL 7016.

•	Materiały – należy używać wyłącznie materiałów neutralnych chemicznie względem zbiorów.

Uwagi:

•	Schemat wykonania konstrukcji gabloty zgodnie z rysunkiem: Gablota G_3 rys. nr 3

•	Ilość oraz główne wymiary zgodnie z zestawieniem gablot

•	Ilość punktów oświetleniowych w gablocie – przyjmuje się jedną oprawę liniową, lokalizacja w gablocie zgodnie z rysunkiem nr 3.

•	Przyjęta grubość szkła jest minimalną jaką należy spełnić. Docelową grubość szkła, należy zweryfikować w oparciu o obliczenia inżynierskie, które będą uwzględniały  przyjęte  przez Wykonawcę rozwiązania szczegółowe.

•	Lokalizacja gablot zgodnie z rozmieszczeniem na rzutach kondygnacji.

•	W celu zamontowania gabloty w sali, zakłada się kotwienie gabloty do ścian budynku. Możliwość kotwienia należy rozpatrywać  indywidualnie dla każdej sytuacji montażowej w porozumieniu z Zamawiającym. Dobór technologii kotwienia leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek stosować wyłącznie rozwiązania zgodne z prawem budowlanym.

4.1.6  Specyfikacja – ZABUDOWY WNĘKI

•	Szkło frontowe: szkło laminowane 55.1(dwie warstwy szkła gr 5 mm + folia PVB), krawędzie szkła polerowane, tafla mocowana bezpośrednio do ścian wnęki za pomocą systemowych uchwytów do szkła typu ściana - szkło. Kolorystyka uchwytów do szkła – stal szczotkowana.

•	Szczelność – nie wymagana.

•	Oświetlenie – dwa kinkiety ścienne, typ kinkietu do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania.

•	Wypełnienie dolne ( podłoga wnęki ) – postument - płyta MDF (klasa odporności ogniowej B-s2, d0, zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008) „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”  grubość 16 mm, lakierowana metodą natryskową (kolor RAL 7016 ) , wszystkie krawędzie łączenia zacinane pod kątem 45', konstrukcja musi bezpiecznie przenosić obciążenie 2 kN, konstrukcja wsparta na podłodze poprzez stopki regulacyjne, umożliwiające wypoziomowanie postumentu.

•	Półki pod eksponaty wykonane ze szkła float, bezbarwnego, grubości 12 mm, półki zamocowane do ścian wnęki za pomocą systemowych uchwytów do szkła typu ściana - szkło. Kolorystyka uchwytów do szkła – stal szczotkowana.

Uwagi:

•	Schemat wykonania konstrukcji gabloty zgodnie z rysunkiem: Zabudowa wnęki  rys. nr 6.

•	Główne wymiary zgodnie z rysunkiem ZABUDOWA WNEKI, wymiary należy zweryfikować w oparciu o pomiary własne z natury.

•	Przyjęta grubość szkła jest minimalną jaką należy spełnić. Docelową grubość szkła, należy zweryfikować w oparciu o obliczenia inżynierskie, które będą uwzględniały  przyjęte  przez Wykonawcę rozwiązania szczegółowe.

•    Lokalizacja gablot zgodnie z rozmieszczeniem na rzutach kondygnacji.

4.2.  POSTUMENTY

4.2.1  Specyfikacja postumentów

•	Korpus  –  płyta MDF (klasa odporności ogniowej B-s2, d0, zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”, grubość 16 mm, lakierowana metodą natryskową (kolor RAL 7016), wszystkie krawędzie łączenia zacinane pod kątem 45', konstrukcja musi bezpiecznie przenosić obciążenie 2 kN, konstrukcja wsparta na podłodze poprzez stopki regulacyjne, umożliwiające wypoziomowanie postumentu.

Uwagi:

•	Schemat wykonania konstrukcji postumentu zgodnie z rysunkiem: Postument rys. nr 4.

•	Ilość oraz główne wymiary zgodnie z zestawieniem gablot.

•	Przyjęta grubość płyty MDF jest minimalną jaką należy spełnić. Docelową grubość płyty MDF, należy zweryfikować w oparciu o obliczenia inżynierskie, dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji.

•    lokalizacja postumentów zgodnie z projektem scenograficznym.

4.3.  RAMY  EKSPOZYCYJNE

•	Rama – wykonana z kształtowych profili aluminiowych, anodowanych w kolorze srebrnym. Każda z ram wyposażona w stopki regulacyjne oraz w system zawiasów umożliwiający wzajemne połączenie kilku ram. Sposób połączenia ram musi umożliwiać  płynną regulację kąta ustawienia kolejnych ram względem siebie. Ramy wyposażone w linkowy system mocowania grafik ( eksponatów ). Dla każdej ramy należy zapewnić komplet elementów mocujących minimum jedną grafikę w formacie B1.

Uwagi:

•    Schemat wykonania konstrukcji zgodnie z rysunkiem: Rama prezentacyjna rys. nr 8.

4.4.  POSTERY - SYSTEMOWA STRUKTURA LINKOWA

- Postery  do grafik formatu A4 i A3, wykonane z lekkiego materiału ( np. spienione PCV gr 4mm ), zawieszone na konstrukcji linkowej. Postery z kolorową grafiką jednostronną wydrukowaną według materiałów przekazanych przez Zamawiającego.

- Struktura linkowa oparta na lince ze stali nierdzewnej Ø2mm wraz z systemem detali do napinania i mocowania POSTERÓW A4 i A3. Elementy systemu przytwierdzone do ścian budynku. Lokalizacja posterów zgodnie z projektem scenograficznym. Specyfikacja posterów zgodna z opisem z tabeli 5.

Uwagi:

•    Schemat wykonania konstrukcji zgodnie z rysunkiem: Rama prezentacyjna rys. nr 7.

4.5.  STOJAKI INFORMACYJNE

•	Stojak wykonany z profilu stalowego trwale osadzonego do stalowej podstawy (280 x280 mm). Podstawa wyposażona w stopki regulacyjne.

•	Ramka do prezentacji wydruków w formacie A4 z możliwością wymianę prezentowanych wydruków. Ramka posiadająca bezbarwną, antyrefleksyjną pleksę lub folię chroniącą wydruk i odbijającą światło od prezentowanego wydruku. Zamocowanie do stojaka pozwalające na układ ramki w pionie i poziomie. Pochylenie ramki względem stojaka pod kątem 30o.

Uwagi:

•    Schemat wykonania konstrukcji zgodnie z rysunkiem: Stojak prezentacyjny  rys. nr 10.

•    Stojak i ramka lakierowana proszkowo w kolorze RAL wskazanym przez zamawiającego.

# 5.  TABELA - ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYSTAWY

| LP. | TYP / NAZWA | ILOŚĆ | OPIS | LOKALIZACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GABLOTA G1 800x400x2200mm | 1 | GABLOTA WOLNOSTOJĄCA, 3 PÓŁKI REGULOWANE | POM. 1.3 |
| 2 | GABLOTA G1 900x900x2200mm | 1 | GABLOTA WOLNOSTOJĄCA „NA MUNDUR”, DODATKOWO STOJAK DO PREZENTACJI MUNDURU | POM. 1.22 |
| 3 | GABLOTA G1 1200x400x2200mm | 1 | DODATKOWO 7 PÓŁEK SKOŚNYCH Z REGULACJA WYSOKOŚCI | POM. 1.16 |
| 4 | GABLOTA G1 1400x700x2200mm | 1 | 3 PÓŁKI REGULOWANE. DODATKOWO OŚWIETLENIE DOLNEJ PÓŁKI | POM. 1.16 |
| 5 | GABLOTA G1 1400x400x2200mm | 2 | DODATKOWO 7 PÓŁEK SKOŚNYCH Z REGULACJA WYSOKOŚCI | POM. 1.17 |
| 6 | GABLOTA G1 1000x800x2200mm | 1 | DODATKOWO DWIE PÓŁKI STALOWE O NOŚNOŚCI 20 KG KAŻDA. W GÓRNEJ PÓŁCE ZAMONTOWANE OŚWETLENIE DLA PÓŁKI DOLNEJ. | POM. 2.1 |
| 7 | GABLOTA G1 1340x450x2200mm | 1 | DODATKOWO TRZY PÓŁKI STALOWE O NOŚNOŚCI 50 KG KAŻDA. W KAŻDEJ PÓŁCE ZAMONTOWANE OŚWETLENIE DLA PÓŁKI DOLNEJ. | POM. 2.1 |
| 8 | GABLOTA G1 1320x450x2200mm | 1 | GABLOTA WOLNOSTOJĄCA, 3 PÓŁKI REGULOWANE. DODATKOWO POWYŻEJ GABLOTY GRAFIKA DRUKOWANA NA NOŚNIKU TYPU DIBOND | POM. 2.10 |
| 9 | GABLOTA G1 1430x440x2200mm | 1 | GABLOTA WOLNOSTOJĄCA, 3 PÓŁKI REGULOWANE. . DODATKOWO POWYŻEJ GABLOTY GRAFIKA DRUKOWANA NA NOŚNIKU TYPU DIBOND | POM.2.10 |
| 10 | GABLOTA G1 1200x500x2200mm | 1 | 3 PÓŁKI REGULOWANE | POM. 2.11 |
| 11 | GABLOTA G2 1500x700x1100mm | 2 |  | POM. 1.22 |
| 12 | GABLOTA G2 4000x850x850mm | 2 | GABLOTA STOLIKOWA, PODZIELONA NA MODUŁY, DODATKOWO DWIE SZUFLADY Z PRZESZKLENIEM ORAZ OŚWIETLENIEM | POM. 1.16 |
| 13 | GABLOTA G2 4000x900x800mm | 1 | GABLOTA STOLIKOWA, PODZIELONA NA MODUŁY | POM. 1.16 |
| 14 | GABLOTA G2 2100x700x850mm | 1 |  | POM. 1.16 |
| 15 | GABLOTA G2 3000x600x850mm | 1 | GABLOTA O PODSTAWIE TRAPEZU, DODATKOWO KOŁA UMOŻLIWIAJĄCE ODSUNIĘCIE GABLOTY OD ŚCIANY. PODZIAŁ NA DWA MODUŁY. | POM. 1.17 |
| 16 | GABLOTA G2 1700x500x1000mm | 1 | WYSOKOŚĆ KLOSZA 250 MM | POM. 2.2 |
| 17 | GABLOTA G2 1700x600x1000mm | 1 | WYSOKOŚĆ KLOSZA 250 MM | POM. 2.1 |
| 18 | GABLOTA G3 700x250x1700mm | 3 | GABLOTA NAŚCIENNA | POM. 1.16 |
| 19 | GABLOTA G3 500x500x1000mm | 3 | GABLOTA NAŚCIENNA | POM. 2.1 |
| 20 | GABLOTA G3 800x200x1000mm | 4 | GABLOTA NAŚCIENNA | POM. 2.2 |
| 21 | POSTUMENT 600x400x300mm | 1 |  | POM. 1.16 |
| 22 | STOJAK INFORMACYJNY | 15 | OPIS SPRZĘTU GABARYTOWEGO | POM. 1.18 |
| 23 | POSTUMENT 1100x1100x300mm | 1 |  | POM. 1.16 |
| 24 | POSTUMENT 2000x900x300mm | 2 |  | POM. 1.18 |
| 25 | POSTUMENT 5000x900x300mm | 1 |  | POM. 1.18 |
| 26 | POSTUMENT 600x700x1500mm | 1 |  | POM. 1.22 |
| 27 | POSTERY - SYSTEMOWA STRUKTURA LINKOWA | 1 | UKŁAD LINKOWY DLA 18 ANTYRAM FORMATU A4 W 3RZĘDACH PO 6 SZT. | POM. 2.9 |
| 28 | POSTERY - SYSTEMOWA STRUKTURA LINKOWA | 1 | UKŁAD LINKOWY DLA 8 ANTYRAM FORMATU A3 W 2RZĘDACH PO 4 SZT. | POM. 1.22 |
| 29 | POSTERY - SYSTEMOWA STRUKTURA LINKOWA | 1 | UKŁAD LINKOWY DLA 8 ANTYRAM FORMATU A3 W 2 RZĘDACH PO 4 SZT. | POM. 2.14 |
| 30 | RAMY PREZENTACYJNE | 16 | MOZLIWOŚĆ USTAWIENIA KAŻDEJ ODDZIELNIE LUB W 4 KIOSKACH PO 4 SZT. | POM. 1.2 |
| 31 | PARAWAN SZKLANY Z PÓŁKAMI DO WNĘKI | 1 |  | POM. 2.4 |
| 32 | POSTERY - SYSTEMOWA STRUKTURA LINKOWA | 1 | UKŁAD LINKOWY DLA 12 ANTYRAM FORMATU A3 W 3 RZĘDACH PO 4 SZT. | POM. 2.15 |

# 6.  WYMAGANIA CO DO WŁAŚCIWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6.1.	Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 36 miesięcy począwszy od dnia oddania prac na wszystkie wykonane przez siebie prace, wykończenia, instalacje i ich montaż oraz zapewnić podjęcie stosownych działań w przypadku jakichkolwiek usterek, wad czy problemów związanych z dostawą materiałów.

6.2.	Zapewnienie optymalnych rozwiązań pod względem konstrukcyjnym, estetycznym i bezpieczeństwa leży po stronie Wykonawcy wybranego dla realizacji niniejszego zlecenia. Wykonawca ma możliwość zaproponowania i wprowadzenia alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych, które gwarantują realizację zadania. Istotne zmiany w projekcie, zarówno w formie rysunków, wykończenia czy montażu, nie będą zatwierdzane bez uprzedniego ich uzgodnienia i pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.

6.3.	Wszystkie części konstrukcji i systemy gablot/oszkleń wyposażone muszą być w mechanizmy bezpiecznego dostępu.

6.6.	Materiały – należy używać wyłącznie materiałów neutralnych chemicznie względem zbiorów

6.7.	Przewidziano stosowanie w gablotach szkła laminowanego o grubości odpowiadającej wymaganiom bezpieczeństwa konstrukcji. Dla przypadków tego wymagających dopuszcza się zastosowanie szkła o grubości większej od podanej w specyfikacji. Dobór  szkła spełniającego wymagania bezpieczeństwa konstrukcji leży po stronie Wykonawcy i dotyczy wszystkich konstrukcji szklanych ujętych w projekcie.

6.8.	Zastosowane w gablotach oświetlenie typu LED musi być zgodne z normą PN-EN 60598-2-1:1989 „Oprawy oświetleniowe - Część 2-1: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego zastosowania” stosowaną w powiązaniu z EN 60598-1:2004 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowywane”, w celu wystawienia deklaracji CE dla zamontowanych układów oświetleniowych. Gabloty powinny być oznaczone znakiem CE zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089).

7.  WYMAGANE DOKUMENTY POWYKONAWCZE

Po ukończeniu prac (instalacji i urządzeń), a przed przeprowadzeniem ostatecznych testów i odbiorów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu :

•	Dokumentację powykonawczą.

•	Certyfikaty.

•	Zaświadczenia.

•	Instrukcje obsługi poszczególnych części instalacji, urządzeń i wyposażenia.

•	Zamawiający dokona przeglądu wstępnej wersji rzeczonej dokumentacji przed przekazaniem przez Wykonawcę jej wersji ostatecznej.

Zostaną przekazane następujące dokumenty :

7.1 	Katalogi wszystkich zamontowanych urządzeń i materiałów.

7.2 	Instrukcje obsługi poszczególnych sprzętów (pismo maszynowe/wydruki komputerowe).

7.3 	Instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń (pismo maszynowe/wydruki komputerowe).

7.4 	Instrukcje obsługi poszczególnych części wyposażenia i instalacji (pismo – maszynowe / wydruki komputerowe).

7.5 	Certyfikaty zgodności układu wnętrz i/lub instalacji wraz ze schematami graficznymi i odpowiednią dokumentacją.

7.6 	Raport z Badań oraz aktualnych uprawnień osób przeprowadzających  badania końcowe układów elektrycznych  gablot, zgodnie z normą PN-EN 60598 – 1: 2000 „Oprawy oświetleniowe część I. Wymagania ogólne i badania”.

7.7 	Atest świadczący o możliwości obciążania systemu linowego obciążeniem do 600N na jedno złącze linowe wydany przez upoważnione do tego rodzaju badań instytucję.  Dopuszcza się też załączenie raportu z badań wykonanych przez Certyfikowane Laboratorium Wytrzymałościowe, potwierdzające spełnienie podanego warunku.

7.8	Powykonawcza Dokumentacja Techniczno - Ruchowa (DTR) dotycząca wszystkich zastosowanych układów elektrycznych i sterujących. DTR będzie wykonana przez inż. elektryka posiadającego odpowiednie do tego zakresu działań kwalifikacje. DTR zawierać będzie schematy elektryczne zbudowanych obwodów elektrycznych, opis zastosowanych podzespołów, warunków przyłączenia odbiorników prądu do sieci zasilającej, w tym warunków rozruchowych oświetlenia i urządzeń elektrycznych (prąd rozruchowy), a także warunki eksploatacji i przeglądów instalacji elektrycznej w czasie eksploatacji.

# 8.  ZAŁĄCZNIK - RYSUNKI

  - Rysunek nr 1 – gablota G1

  - Rysunek nr 2 – gablota G2

  - Rysunek nr 3 – gablota G3

  - Rysunek nr 4 – postument

  - Rysunek nr 5 – gablota G2 trapezowa

  - Rysunek nr 6 – zabudowa wnęki

  - Rysunek nr 7 – postery

  - Rysunek nr 8 – rama prezentacyjna

  - Rysunek nr 10 – stojak informacyjny

  - Rysunek nr 11 – gablota G2 z szufladą