Warszawa, 06.04.2016 r.

Zapytanie ofertowe

numer sprawy: MT 2370.05.2016

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy,  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

- Przedmiot zamówienia: "Aparaty powietrzne dwubutlowe" - 30 szt.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.06.2016 r.

- Warunki płatności: przelew do 30 dni

- Gwarancja: minimum 24 miesięcy gwarancji.

- Kryteria oceny ofert:

| Nr | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 50 pkt. |
| 2 | Parametry techniczno-eksploatacyjne | 35 pkt. |
| 3. | Uprawnienia serwisowo-naprawcze | 15 pkt. |

- Istotne warunki zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.

- Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami :

mł. bryg. Andrzej WINCENCIAK– tel. 22 596-73-82, e-mail: mt@warszawa-straz.pl 
faks. 22 596-79-38,

- Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy,
 ul. Polna 1, 00-622 Warszawa, lub przesłać na nr faksu 22 596-79-38, lub drogą mailową na adres: mt@warszawa-straz.pl,  do dnia 12.04.2016 r. do godz. 15:30.

……………………………....…………..

(podpis )

..........................................………….

(miejscowość, data)

Dane Wykonawcy:

………………………………………………

nazwa firmy

………………………………………………

adres firmy

………………………………………………

NIP lub Regon

………………………………………………

tel./fax

………………………………………………

e-mail

Oferta

Oferuję wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest: "Aparaty powietrzne dwubutlowe" - 30 szt. , zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.

w terminie: do dnia 15.06.2016 r.

Nazwa urządzenia (typ, model) ..............………………………………………………………

za cenę netto ………………………………………………………………………………………

podatek Vat ……………………………………………………………….………………………..

cena brutto …………………………………………………………………………………………

udzielam gwarancji na okres (minimum 24 miesiące)

…..……………………………………………………………………………………………………

proponuję następujące parametry urządzenia i warunki dodatkowe , które są punktowane przy ocenie ofert:

…..……………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………

Akceptuję wszystkie warunki zamówienia, jak również wzór umowy określony w zapytaniu ofertowym.

Na potwierdzenie wymaganych parametrów urządzenia załączam  następujące dokumenty będące załącznikami do oferty (np. informacje katalogowe producenta, certyfikaty, świadectwa, protokoły z badań itp.) ………….....................................………..........................................................................

………….....................................…..........................................................................……

...……………………………

(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- KRYTERIA WYBORU OFERTY.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

Cena – waga 50 pkt.

Parametry techniczno-eksploatacyjne – waga 35 pkt.

Uprawnienia serwisowo-naprawcze – waga15 pkt.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

W „Formularzu ofertowym” należy podać w PLN cenę netto, stawkę podatku VAT, wartość VAT oraz cenę brutto.

Obliczenie ceny oferty określa formuła:

W = Wcena + Weks butli + Wrem reduktora + Wurz. ostrzegawcze + Wserwis

Cena = Wcena

Parametry techniczno-eksploatacyjne= Weks butli + Wrem reduktora + Wurz. ostrzegawcze

Uprawnienia serwisowo-naprawcze=Wserwis

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.

I) CENA (waga 50 pkt.)

Każda oferta otrzyma punkty oceny ofert zgodnie z podanym niżej wzorem

Cena ofert (brutto) najkorzystniejszej (najniższa cena)

Wcena=__________________________________________________________________	X	50 pkt.

Cena oferty (brutto) ocenianej

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w kryterium cena wynosi 50 pkt.

II) Parametry techniczno-eksploatacyjne (waga 35 pkt)

Punktacja zaoferowanych parametrów (dla zaoferowanych pełnych lat) według zestawienia poniżej:

1) Czasookres eksploatacji butli min. 15 lat :

Weks butli= PUNKTACJA ZAOFEROWANYCH PARAMETRÓW:

- czasookres użytkowania od 15 do 19 lat = 0 pkt.

- czasookres użytkowania od 20 do 24 lat = 5 pkt.

- czasookres użytkowania od 25 do 29 lat = 10 pkt.

- czasookres użytkowania od 30 i więcej lat = 15 pkt.

2) Czasookres remontu głównego reduktora min. 3 lata :

Wrem reduktora= PUNKTACJA ZAOFEROWANYCH PARAMETRÓW:

- czasookres użytkowania bez remontu od 3 do 5 lat=0 pkt.

- czasookres użytkowania bez remontu od 6 do 7 lat=5 pkt.

- czasookres użytkowania bez remontu od 8 do 9 lat=10 pkt.

czasookres użytkowania bez remontu od 10 i więcej lat= 15 pkt.

3) Umiejscowienie urządzenia ostrzegawczego informującego o rezerwie powietrza w układzie.

Wurz. ostrzegawcze =PUNKTACJA ZAOFEROWANYCH PARAMETRÓW:

- w pobliżu manometru i zintegrowane z przewodem manometru – 5 pkt.;

- inne rozwiązanie – 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w kryterium parametry techniczno-eksploatacyjne wynosi 35 pkt.

III) Uprawnienia serwisowo-naprawcze (waga 15 pkt)

Punktacja zaoferowanych parametrów (dla zaoferowanych pełnych lat) według zestawienia poniżej:

Wserwis= PUNKTACJA ZAOFEROWANYCH PARAMETRÓW:

- ważność uprawnień od 5 do 9 lat – 0 pkt.

- ważność uprawnień od 10 do 14 lat – 5 pkt.

- ważność uprawnień od 15 do 19 lat – 10 pkt.

- ważność uprawnień od 20 i więcej lat – 15 pkt.

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w kryterium uprawnienia serwisowo-naprawcze wynosi 15 pkt.

Wymagania minimalne dla 30 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych -
 powietrznych dwubutlowych.

Powietrzny aparat dwubutlowy musi spełniać wymagania normy PN-EN 137: 2008P, wymagania techniczno-użytkowe zawarte w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 143.,poz. 1002 zmiana: Dz.U. z 2010 Nr 85 poz. 553).

| L.p. | ŻĄDANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa i typ urządzenia. |  |
|  | Wszystkie komponenty aparatu muszą być tak skonstruowane, aby możliwe było poruszanie się w wąskich pomieszczeniach i podczas przechodzenia przez otwory o niewielkiej średnicy, bez ograniczeń. Komponenty aparatu muszą łatwo dać się zdemontować do przeprowadzenia rutynowych zabiegów pielęgnacyjnych. |  |
|  | Aparat powietrzny dwubutlowy musi być przystosowany do mocowana różnych pojemności butli powietrznych. |  |
|  | Butle kompozytowe o pojemności min. 6,7 l o ciśnieniu roboczym 300 bar. Butle umieszczone w pokrowcach materiałowych zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi. Butle dostosowane do szybkiego ładowania powietrzem. |  |
|  | Czasookres eksploatacji butli min. 15 lat., Punktacja zaoferowanych parametrów (dla zaoferowanych pełnych lat) według zestawienia poniżej. PUNKTACJA ZAOFEROWANYCHPARAMETRÓW: czasookres użytkowania od 15 do 19 lat= 0 pkt. czasookres użytkowania od 20 do 24 lat= 5 pkt. czasookres użytkowania od 25 do 29lat = 10 pkt. czasookres użytkowania od 30 i więcej lat = 15 pkt. |  |
|  | Węże ciśnieniowe prowadzone w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  |
|  | Możliwość zamontowania do aparatu sygnalizatora bezruchu. |  |
| WYMAGANIA DLA MASKI APARATU |
|  | Maska musi dobrze dopasowywać się do konturów twarzy . Efektywne pole widzenia maski musi wynosić minimum 95 %. |  |
|  | Maska wyposażona w system taśm nagłownych. Siła rozciągająca taśm nagłownych nie może działać bezpośrednio na linie uszczelniające. Dzięki temu nie będzie dochodziło do deformacji uszczelnienia, a tym samym wyeliminowane zostaną nieszczelności. |  |
|  | Jeśli maska będzie noszona bez automatu płucnego, użytkownik musi mieć możliwość swobodnego oddychania. |  |
|  | Maska musi być tak skonstruowana, aby powietrze oddechowe przed wzięciem wdechu przepłynęło w masce wewnętrznej wzdłuż wizjera i dzięki temu nie dochodziło do zaparowania wizjera. |  |
|  | Maska musi być wyposażona w membranę foniczną. Membrana foniczna musi być chroniona przed uszkodzeniem. W razie przecieku w obszarze membrany fonicznej, użytkownik musi być chroniony przez nadciśnienie. |  |
|  | Maska pełno-twarzowa musi posiadać możliwość zamocowania zestawu okularów w masce. |  |
|  | Maska musi posiadać pojemnik ochronny(wykonany z tworzywa sztucznego) transportowy mieszczący się w półce pojazdu pożarniczego o wymiarach 29 cm x 29 cm x 17 cm. |  |
| REDUKTOR |
|  | Reduktor musi posiadać zawór bezpieczeństwa, aby w razie przypadkowego wzrostu ciśnienia nie zagrażać użytkownikowi. |  |
|  | Remont główny reduktora wg zaleceń producenta minimum po 3 latach. Punktacja zaoferowanych parametrów (dla zaoferowanych pełnych lat) według zestawienia poniżej. PUNKTACJA ZAOFEROWANYCHPARAMETRÓW: czasookres użytkowania bez remontu od 3 do 5 lat=0 pkt. czasookres użytkowania bez remontu od 6 do 7 lat=5 pkt. czasookres użytkowania bez remontu od 8 do 9 lat=10 pkt. czasookres użytkowania bez remontu od 10 i więcej lat= 15 pkt. |  |
| AUTOMAT PŁUCNY |
|  | Aparat powietrzny wyposażony w automat płucny mocowany do maski. |  |
|  | Automat płucny powinien posiadać szybko odłączalne przyłącze średniego ciśnienia i szybko odłączalne przyłącze maski. Konstrukcja mocowania przyłączy musi eliminować przypadkowe rozłączenie przyłączy. |  |
|  | Nadciśnienie automatu płucnego musi być aktywowane pierwszym wdechem, a jego wyłączenie powinno następować poprzez przycisk znajdujący się w łatwo dostępnym miejscu, w pozycji w minimalny sposób ograniczający widoczność maski. Automat płucny musi być chroniony gumową obudową lub w inny sposób zabezpieczony przed mechanicznym uszkodzeniem. |  |
| PŁYTA NOŚNA, SYSTEM NOŚNY |
|  | Wyściółki pasów muszą być wykonane z materiału nie absorbującego wody, dzięki któremu ułatwione jest czyszczenie i dezynfekcja. Płyta nośna musi składać się z jednej części, z materiału o właściwościach antystatycznych i ergonomicznej budowie, aby ciężar aparatu powietrznego był równomiernie rozłożony na ramionach i biodrach. |  |
|  | Wyściółki pasów naramiennych i biodrowego muszą być w wysokim stopniu odporne na zniszczenie i przebicie. Wyściółki te muszą być odporne na działanie czynników chemicznych oraz niepalne. |  |
|  | Wszystkie elementy aparatu powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur. Nie dotyczy to elementów odpowiednio osłoniętych – zabezpieczonych przed działaniem wysokiej temperatury. |  |
|  | Każdy z pasów naramiennych oraz biodrowy muszą się dać w łatwy sposób odłączyć od płyty nośnej, przy pomocy systemu zwalniającego. Umożliwia to łatwe czyszczenie i dezynfekcję systemu nośnego bez stosowania dodatkowych narzędzi. |  |
|  | Taśma opinająca butlę musi być łatwa do zamocowania. Ponadto powinna dawać możliwość montażu butli o różnych rozmiarach jak również powinna umożliwiać mocowanie systemu dwubutlowego, bez użycia dodatkowych narzędzi. |  |

| MANOMETR |
| --- |
|  | Manometr musi być podświetlany lub tarcza wykonana z wykorzystaniem materiałów fluorescencyjnych umożliwiających odczyt bieżącego ciśnienia w niedoświetlanych pomieszczeniach. |  |
|  | Urządzenie ostrzegawcze (tzw. gwizdek ) informujący o rezerwie powietrza w układzie, umieszczone : w pobliżu manometru i zintegrowane z przewodem manometru, inne rozwiązanie. PUNKTACJA ZAOFEROWANYCH PARAMETRÓW URZĄDZENIA: Parametry opisane w pkt. 6.2 a– 5 pkt. Parametry opisane w pkt. 6.2. b– 0 pkt. |  |
|  | Manometr musi być chroniony materiałem sprężystym chroniącym przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  |
|  | Manometr do ciśnienia min. 300 bar. |  |
| WYMAGANIADODATKOWE |
|  | Oferent w ramach dostawy zapewni szkolenie dla6-ciu osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi technicznej, napraw i wymaganych instrukcjami, dokumentacją techniczną i przepisami przeglądów okresowych aparatów powietrznych i osprzętu. Po ukończeniu szkolenia wyda pisemne uprawnienie na wykonywanie autoryzowanych przez Producenta czynności serwisowych i naprawczych aparatów powietrznych dla 6-ciu przeszkolonych osób. Nie wymaga się uprawnień dla ww. osób na wykonywanie remontów głównych legalizacyjnych reduktorów, po czasie eksploatacji przewidzianym w dokumentacji technicznej. PUNKTACJA ZAOFEROWANYCH CZASOOKRESÓW WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA AUTORYZOWANYCH CZYNNOŚCI SERWISOWO- NAPRAWCZYCH OPISANYCH W PKT 7.1: Czasookres ważności uprawnień min. 5 lat. Punktacja zaoferowanych parametrów (dla zaoferowanych pełnych lat) według zestawienia poniżej. ważność uprawnień od 5 do 9 lat– 0 pkt. ważność uprawnień od10 do 14 lat – 5 pkt. ważność uprawnień od 15 do 19 lat – 10 pkt. ważność uprawnień od20 i więcej lat – 15 pkt. |  |

Prawą stronę tej tabeli wypełnia Oferent. W przypadku spełnienia wymagań przez Oferenta należy wpisać słowo „spełnia”, zaś w przypadku gdy Oferent proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Oferent musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Oferenta nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Oferenta parametrów niższych niż wymaga Zamawiający skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego, w konsekwencji czego powodować będzie odrzuceniem złożonej oferty. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

……………………………...				..........................................………….

(miejscowość, data)			 (imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa sprzedaży Nr …………………

zawarta w dniu ………………….. w Warszawie

pomiędzy:

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1,

00-622 Warszawa,

reprezentowaną  przez:

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy – ...................................................

NIP: 526-22-60-940

REGON:013292107

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………, ul. ………….., zarejestrowaną w …………………………….., Nr wpisu: ……….

Nr NIP: ……………………, REGON: ……………….

reprezentowana przez:

……………………………………

.......................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia  16 marca 2016 r. "O szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku".

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę aparatów powietrznych dwubutlowych - 30 szt., określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,) oraz w ofercie Wykonawcy z dnia…-…-2016 r. stanowiącym integralną część Umowy.

- Wraz z dostawą Wykonawca przenosi  własność rzeczy na Zamawiającego.

- Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje postanowienia Umowy zgodnie ze złożoną ofertą, w sposób profesjonalny oraz z najwyższą starannością.

- Zamawiający zobowiązuje się do: odebrania przedmiotu umowy oraz do zapłacenia Wykonawcy ceny za przedmiot Umowy na zasadach określonych w Umowie.

§ 2.

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

- Wartość przedmiotu umowy obejmuje wartość netto plus należny podatek VAT.

- Wartość netto: ………….zł.

Słownie: ……………zł.

Wartość podatku VAT: …………..zł.

Słownie: ……………….. zł.

Wartość brutto: ……………. zł.

Słownie: …………….zł.

- Do dnia wygaśnięcia umowy będzie obowiązywała stała wartość przedmiotu Umowy.

§ 3.

DOSTAWA

- Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 15.06.2016 r.

- Za ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru jakościowo-ilościowego przedmiotu umowy.

- Miejsce realizacji przedmiotu umowy: dostawa do magazynu głównego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Domaniewska 40 a, Warszawa.

- Odbiorca przyjmie dostawę w dniu roboczym, w jednym z dni od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 12:00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy określony dzień przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, dostawę należy zrealizować w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w innym terminie uzgodnionym w formie pisemnej pomiędzy Wykonawcą a Odbiorcą.

- Transport oraz ubezpieczenie przedmiotu umowy do właściwego Odbiorcy odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

§ 4.

ODBIÓR

- Odbiorem jakościowo-ilościowym będzie objęty  przedmiot Umowy, wyszczególniony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

- Przedmiotem odbioru będzie potwierdzenie ilości zamówionego przedmiotu Umowy oraz zgodności z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy.

- W razie możliwości w toku odbioru zostanie organoleptycznie dokonany także odbiór jakościowy, a ujawnione wady zewnętrzne opisane będą w protokole odbioru. Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzenia w trakcie odbioru specjalistycznych badań przedmiotu umowy - który objęty jest stosownymi oświadczeniami i gwarancją producenta.

- Protokół odbioru jakościowo-ilościowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Odbiorcy oraz Wykonawcy i podpisany  przez  ich przedstawicieli.

- Wyłącznie podpisanie protokołu odbioru jakościowo - ilościowego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Odbiorcy upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury w sposób wskazany w § 7.

§ 5

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- Dokumentacja techniczna jest składową częścią przedmiotu umowy opisanego 
w §1.

- Do przedmiotu umowy wykonawca zobowiązuje się dołączyć:

- aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 ze zm.) - wymaganie to dotyczy tylko wyrobów znajdujących się na liście opublikowanej w Załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia;

- instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim,

- książki serwisowe i gwarancyjne sprzętu,

- inne dokumenty załączane przez dostawcę wyposażenia,

- informację o nazwie i adresie autoryzowanych serwisów wyznaczonych do wykonywania obsług i napraw gwarancyjnych,

- listę wyposażenia wchodzącego w skład części zamówienia  wraz z podaniem wartości poszczególnych elementów,

§ 6

RĘKOJMIA, GWARANCJA I REKLAMACJA

- Wykonawca odpowiada za wady prawne oraz fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot Umowy, w szczególności:

1) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej;

2) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego 	przeznaczenia;

3) nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego;

4) jest w stanie niekompletnym.

- O wadzie fizycznej lub prawnej przedmiotu Umowy Odbiorca zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio. Zawiadomienie następuje w formie „Protokołu reklamacji”.

- Wykonawca gwarantuje, iż użyte w przedmiocie Umowy materiały posiadają parametry techniczne spełniające wymagania zawarte w obowiązujących normach i przepisach i udziela na przedmiot umowy: aparaty powietrzne dwubutlowe - 30 szt.,- ........ miesięcy gwarancji.

- Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem gwarancji.

- Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatną naprawę lub wymianę każdego wyrobu będącego częścią przedmiotu umowy w zakresie ujawniających się wad i usterek, w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do okresu napraw lub wymiany w ramach reklamacji nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce. Strony dopuszczają zgłoszenie reklamacji w formie elektronicznej lub faksowej.

- W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne danego egzemplarza przedmiotu umowy  przekroczą liczbę trzech, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt reklamowanego towaru na nowy wolny od wad.

- W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni uznaje się, że reklamacja została uznana przez Wykonawcę, co upoważnia Zamawiającego (wg wyboru) do skorzystania z uprawnień rękojmi lub gwarancji.

- Termin do usunięcia wad i usterek objętych reklamacją ustala się, na 7 dni kalendarzowych. W przypadku uznania reklamacji (także milczącego) i nie usunięcia zgłoszonych wad i usterek w terminie 7 dni kalendarzowych właściwemu Odbiorcy przysługuje prawo do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy wybranemu przez siebie podmiotowi trzeciemu.

- Po usunięciu wad lub wymianie przedmiotu umowy na inny wolny od wad Wykonawca i właściwy Odbiorca sporządzają protokół odbioru, w którym odnotowują termin zakończenia okresu gwarancyjnego.

- Okres gwarancji przedłuża się o czas usunięcia wad niezawinionych przez Zamawiającego lub liczy się na nowo w przypadku wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad.

- W przypadku, jeżeli Wykonawca podstępnie zataił wadę, roszczenia z tytułu wad fizycznych nie wygasają z chwilą upływu terminu gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, Odbiorca wadliwego przedmiotu umowy przekaże go komisyjnie do zbadania w laboratorium akredytowanym w danym kierunku i zakresie badań. Wydane orzeczenie należy traktować jako ostateczne. Koszty badania poniesie Odbiorca lub Wykonawca, w zależności czyja ocena okaże się błędna. Wymiana przedmiotu umowy wadliwego na wolny od wad nastąpi w ciągu 7 dni od daty wydania orzeczenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Przedmiot umowy dostarczony w ramach reklamacji również podlega odbiorowi jakościowemu przez przedstawiciela Odbiorcy.

§ 7.

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Płatnikiem wynagrodzenia, na którego Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu realizacji umowy na kwotę odpowiadającą ilości przedmiotu Umowy jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa, NIP: 526-22-60-940, REGON:013292107.

- Płatnik  w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy ureguluje należność w terminie do 30 dni od daty otrzymania:

- oryginału poprawnie wystawionej na Płatnika / Odbiorcy faktury VAT;

- oryginału protokołu odbioru jakościowo-ilościowego podpisanego bez zastrzeżeń przez Odbiorcę;

- innych dokumentów (zgodnych ze specyfiką dokonywanego zakupu);

3. Termin płatności określony w ust. 2 liczy się od dnia następnego po dniu dostarczenia do Płatnika prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 2 lub jego błędne wystawienie spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia.

5. Zapłata nastąpi w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę.

6. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku danego Płatnika kwotą zapłaty nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

§ 8.

ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych mu od Zamawiającego bez jego uprzedniej, pisemnej zgody pod rygorem nieważności.

§ 9.

KARY UMOWNE

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również od niego niezależnych, Zamawiającemu przysługują kary umowne:

1) Kara umowna w wysokości 20 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu 	umowy przysługuje Zamawiającemu w razie odstąpienia lub rozwiązania umowy 	przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % 	wartości brutto 	niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże 	umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak 	również od niego niezależnych, 	w tym z powodu wad dostarczonego przedmiotu umowy.

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % 	wartości brutto 	przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 10 ust.6.

4) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad w miejsce wadliwego przedmiotu umowy, albo opóźnienia w usunięciu wad, ale nie więcej niż 20 % wartości brutto przedmiotu umowy,

- 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy niezrealizowanego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 20 % wartości brutto przedmiotu umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie należności przysługujących mu od Zamawiającego o wysokość naliczonych kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne.

§ 10.

ROZWIĄZANIE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania (w całości bądź części) ze skutkiem natychmiastowym:

- w razie uchybienia terminu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub innego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

- gdy powstanie zagrożenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy / likwidacji przedsiębiorcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- w razie dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem § 8,

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 6 miesięcy od upływu terminu realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w § 3 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych, przewidzianych w § 9. Odstąpienie od umowy nastąpi bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania (lex comissoria – art. 492 Kodeksu cywilnego).

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- W razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 Zamawiający odstępuje od niniejszej umowy z dniem 30.06.2016 r. bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

- W terminie do dnia zakończenia okresu obowiązywania  Gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części dotyczącej reklamowanego przedmiotu umowy z prawem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, gdy Wykonawca nie wykona w terminie jakiegokolwiek zobowiązania wskazanego w § 6.

- Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 6.

§ 11.

KOOPERANCI

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

§ 12

ZMIANY W UMOWIE

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie:

- urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) powodować będzie zwiększenie lub zmniejszenie należnego wynagrodzenia wykonawcy z umowy, (kosztów umowy po stronie wykonawcy), Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku naliczonego przez wykonawcę;

- terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy wystąpi konieczność zmiany terminu w związku z wydłużającym się postępowaniem albo gdy wystąpi zjawisko „siły wyższej” mające wpływ na termin realizacji;

- zmiany umowy polegające na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.);

- sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;

- Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

- Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od wystąpienia zjawiska „siły wyższej” wraz z dokumentacją potwierdzającą, że miało ono bezpośredni wpływ na wykonanie umowy.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

- Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego/ Odbiorcy oraz Wykonawcy.

- Załączniki stanowiące integralną część Umowy: specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  oferta wykonawcy wraz z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA