OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO NA DOSTAWĘ:

„3 SZTUK LEKKICH SAMOCHODÓW SPECJALNYCH

ROZPOZNAWCZO-RATOWNICZYCH TYPU PICKUP Z NAPĘDEM 4X4 (SLRR)

## Uwaga: prawą stronę tabeli wypełnia Wykonawca.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 3 sztuk lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych, spełniających poniższe wymagania:

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  | Spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na samochód podstawowy). | Podać markę, model, wersję: |
|  | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2017, nadwozie typu PICK UP DMC do 3,5 tony. |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
|  | Serwis na terenie Polski. |  |
|  | Gwarancja na całość pojazdu (z perforacją blach włącznie) min. 2 lata. |  |
|  | Wymiary pojazdu: długość całkowita co najmniej 5200 mm, szerokość całkowita (bez lusterek) co najmniej 1750 mm, wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu) co najmniej 1700 mm, rozstaw osi co najmniej 3000 mm. | Podać wymiary: |
|  | Parametry trakcyjne: kąt natarcia min. 25o kąt zejścia min. 20o kąt rampowy min. 20o |  |
|  | Ilość drzwi – 4, drzwi pełnowymiarowe, posiadające możliwość niezależnego otwierania, ilość miejsc – 5, wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, fotel kierowcy z regulacją wysokości. |  |
|  | Prześwit minimalny bez obciążenia co najmniej 200 mm. | Podać wartość prześwitu: |
|  | Wymiary przestrzeni ładunkowej – co najmniej 1500 x 1500 mm. | Podać pojemność: |
|  | Napęd - silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 150 KM. Spełniający wymagania w zakresie czystości spalin, zgodne z wymogami obowiązującymi w czasie dostawy, z zapłonem samoczynnym. | Podać moc w kW/KM |
|  | Skrzynia biegów – automatyczna co najmniej pięciostopniowa. |  |
|  | Samochód wyposażony w napęd obu osi z możliwością odłączenia jednej z osi oraz blokadą ułatwiającą poruszanie się w terenie. |  |
|  | Układ kierowniczy – ze wspomaganiem. |  |
|  | Układ hamulcowy – hydrauliczny ze wspomaganiem, wyposażony w ABS oraz ESC+. |  |
|  | Obręcze kół aluminiowe (fabryczne), ogumienie uniwersalne (szosowo-terenowe) minimum 16 cali, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych typ AT (All Terrain). Powinna istnieć możliwość zainstalowania urządzeń przeciwpoślizgowych np. łańcuchów. |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe (bieżnik typ AT All Terrain, taki sam jak na kołach podstawowych), podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 2 kg – przewożone w pojeździe. |  |
|  | Zamontowane stopnie boczne zewnętrzne ułatwiające wsiadanie do samochodu dla przednich i tylnych drzwi po obu stronach pojazdu. Zamontowane orurowanie przednie z uchwytem na lampy LED. Zainstalowana lampa LED o minimalnych parametrach: moc 240W napięcie 10-30 DC stopień ochrony IP 68 temperatura barwy 6000K żywotność 40000 godzin strumień świetlny 17000 Lm | Podać sposób zabezpieczenia, materiał, grubość. |
|  | Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: kolor nadwozia czerwony (RAL 3000 lub zbliżony), biały lub srebrny, powłoka lakiernicza fabryczna, pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, z 2012 poz. 23, z 2016 poz. 5 z późn. zm.) Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. | Podać kolor oferowanego pojazdu: |
|  | Dodatkowe wyposażenie samochodu: poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera, centralny zamek + immobiliser + autoalarm sterowany z pilota lub kluczyka, czujnik parkowania z tyłu pojazdu, kierownica po lewej stronie z regulacją w co najmniej jednej płaszczyźnie, klimatyzacja, radioodtwarzacz cd/mp3 lub mp3/usb, elektrycznie sterowane (regulowane) i podgrzewane lusterka, elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich i tylnych, gniazda zapalniczki w przestrzeni pasażerskiej i w przestrzeni ładunkowej, pojazd należy wyposażyć w homologowany 13 pinowy hak holowniczy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy pojazdu. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem przejściówkę złącza elektrycznego haka holowniczego z 13/ 7 pin. indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, dywaniki gumowe z wysokimi brzegami przód i tył, światła przeciwmgielne przednie, fabryczne światła do jazdy dziennej. Pojazd wyposażony w instalację antenową dostosowaną do łączności bezprzewodowej stosowanej w PSP. Dostawca powinien zapewnić instalację elektryczną do zasilania ww. radiotelefonu. | Podać producenta, model, typ radiotelefonu przewoźnego |
|  | Układ oświetlenia i nagłośnienia pojazdu uprzywilejowanego spełniający wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ: • Belka sygnalizacyjna na dachu pojazdu – LED’owa niskoprofilowa (wysokość profilu lampy max. 70mm), wyposażona w światło barwy niebieskiej oraz szyld podświetlany STRAŻ barwy czerwonej (podświetlenie LED’owe), długość lampy dostosowana do szerokości dachu pojazdu, lampa nie może wystawać poza obrys dachu pojazdu, • Dwie lampy LED do przodu pojazdu zamontowane w przedniej atrapie pojazdu, • Dodatkowe dwie lampa dachowe LED o wysokości max. 60mm – zamontowana w tylnej części dachu pojazdu - z możliwością odrębnego włączania • Głośnik o mocy minimum 100W zamontowany w przedniej atrapie pojazdu, • Wzmacniacz sygnału dźwiękowego o mocy minimum 100W dedykowany do współpracy z zastosowanym głośnikiem, z możliwością podawania komunikatów słownych na zewnątrz, generujący sygnały o zmiennym tonie ( minimum 3 sygnały o zmiennym tonie, zmian modulacji po uruchomieniu klaksonu pojazdu), Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pochodząca od jednego producenta. Zgodność z wymaganiami ustawowymi tj. homologacja na zgodność z R65 EKG/ONZ dla światła oraz R10 EKG/ONZ dla światła oraz wzmacniacza sygnałowego, Efektywność sygnalizacji dźwiękowej (wzmacniacz z głośnikiem) minimum 115dBA z 3-ech metrów bądź 110dBA z 7-miu metrów – poziom ekwiwalentny Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy (optymalnie w podsufitce dachowej), do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |  |
|  | Wyciągarka o napędzie elektrycznym z pilotem sterowania, zamontowana z przodu pojazdu, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju co najmniej równa 4400 kg, wyciągarka wyposażona w: linę kompozytową o długości minimum 20 m zakończoną kauszą, rolkową lub ślizgową prowadnicę liny, zestaw szekli, taśm i zblocze, sterowana przewodowo. W przypadku zamontowania wyciągarki wystającej poza obrys pojazdu należy ją zabezpieczyć orurowaniem oraz wyposażyć w plandekę koloru czerwonego. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Przy wciągarce wykonać punkt mocowania szekli, umożliwiający wyciąganie pojazdu układem ruchomego bloczka. | Podać producenta, model, typ wyciągarki. |
|  | Zabudowa skrzyni ładunkowej hardtopem na całej jej długości w kolorze samochodu z możliwością łatwego dostępu do wnętrza przestrzeni ładunkowej przez trzy klapy (dwie boczne i tylną), klapy otwierane do góry z listwami oświetleniowymi LED, klapy wyposażone w uchwyty z zamkiem na klucz do otwierania umożliwiające ich otwarcie w rękawicy ochronnej, klapy unoszone przy pomocy amortyzatorów gazowych, Zabudowa wykonana z laminatu. Dach zabudowy na równej wysokości z dachem kabiny załogi. Przedział ładunkowy winien być wyposażony w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu przedziału. Podłoga wysuwana w całej przestrzeni hardtopu, wysów min. 70 cm, konstrukcja podłogi zapewniająca ładowność min. 250 kg, podest podłogi wysuwanej z aluminiowej blachy ryflowanej, możliwość zablokowania podłogi po wysunięciu, zabezpieczenie przed samowolnym wysunięciem. |  |