OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO NA DOSTAWĘ:

# „3 SZTUK LEKKICH SAMOCHODÓW SPECJALNYCH

# ROZPOZNAWCZO-RATOWNICZYCH TYPU PICKUP Z NAPĘDEM 4X4 (SLRR)

# z prawem opcji zakupu dodatkowego jednego lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego (SLRR).

## W ramach zakupu wszystkie samochody są jednakowe.

## Uwaga: prawą stronę tabeli wypełnia Wykonawca.

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i należy wpisać potwierdzenie spełnienia warunków/ ewentualne uszczegółowienie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wymagania ogólne: |
|  | Pojazd fabrycznie nowy. | Podać datę produkcji. |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 z 1997 r. poz. 602 ze zmianami). |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1421). |  |
|  | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy dołączyć w dniu odbioru techniczno-jakościowego. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Dane dotyczące oznaczenia (właściwy nr operacyjny) zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia w terminie uzgodnionym z wykonawcą. |  |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
|  | Wykonawca zainstaluje radiotelefon przewoźny łączności bezprzewodowej konwencjonalnej dostarczony poprzez Zamawiającego. Wykonawca ma wyposażyć pojazd w instalację antenowa dostosowaną do łączności oraz instalacje zasilająca radiotelefon. Lokalizacja i sposób montażu zostanie uzgodniony z zamawiającym. |  |
| 2. Podwozie |
|  | Nadwozie typu PICK UP DMC do 3,5 tony. Kabina pojazdu tego samego producenta co podwozie. | Podać producenta, typ i model podwozia. |
|  | Liczba drzwi – 4, drzwi pełnowymiarowe, posiadające możliwość niezależnego otwierania, ilość miejsc – 5, wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, fotel kierowcy z regulacją wysokości. |  |
|  | Moc silnika minimum 150 KM | Podać typ i maksymalną moc silnika w KM |
|  | Maksymalny moment obrotowy min. 350 Nm przy max 2000 obrotów /min | Podać maksymalny moment obrotowy z uwzględnianiem obrotów silnika. |
|  | Prześwit minimalny bez obciążenia co najmniej 200 mm. | Podać wartość prześwitu: |
|  | Wymiary przestrzeni ładunkowej – co najmniej 1500 x 1500 mm. | Podać pojemność: |
|  | Maksymalny ciężar przewożony w przestrzeni ładunkowej min 900 kg | Podać maksymalna masę ładunku |
|  | Silnik o zapłonie samoczynnym, przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów zgodnie z Normą PN-EN14214, co winno być potwierdzone deklaracją producenta lub przedstawiciela producenta. Zamawiający dopuszcza pojazd z silnikiem spełniającym min. normę EURO VI i przystosowanym do spalania biopaliw w ilości nie większej niż 10%. W instrukcji użytkowania pojazdu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. |  |
|  | Układ hamulcowy – hydrauliczny ze wspomaganiem, wyposażony w ABS oraz ESC+. |  |
|  | Samochód wyposażony w napęd obu osi oraz blokadę międzyosiowego mechanizmu różnicowego ułatwiającą poruszanie się w terenie wyposażony w skrzynie redukcyjną. |  |
|  | Skrzynia biegów – automatyczna co najmniej pięciostopniowa. |  |
|  | Układ kierowniczy – ze wspomaganiem. |  |
|  | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -20 °C +40 °C |  |
|  | Obręcze kół aluminiowe (fabryczne), ogumienie uniwersalne (szosowo-terenowe) minimum 16 cali, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych typ AT (All Terrain). Powinna istnieć możliwość zainstalowania urządzeń przeciwpoślizgowych np. łańcuchów. Pełnowymiarowe koło zapasowe (bieżnik typ AT All Terrain, taki sam jak na kołach podstawowych), |  |
|  | Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 2 kg – przewożone w pojeździe. |  |
|  | Zamontowane stopnie boczne zewnętrzne ułatwiające wsiadanie do samochodu dla przednich i tylnych drzwi po obu stronach pojazdu. |  |
|  | Kolor nadwozia czerwony (RAL 3000 lub zbliżony), powłoka lakiernicza fabryczna, lub z gwarancją sieci autoryzowanych serwisów równoważną jak dla powłoki lakierniczej fabrycznej. |  |
|  | Moc alternatora i pojemność akumulatora/ ów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. | Podać moc alternatora i łączną pojemność akumulatora/ ów |
|  | Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera, |  |
|  | Centralny zamek + immobiliser + autoalarm sterowany z pilota lub kluczyka |  |
|  | Czujnik parkowania z tyłu pojazdu, |  |
|  | Klimatyzacja w przedziale osobowym. |  |
|  | Fotel kierownicy po lewej stronie z regulacją w co najmniej jednej płaszczyźnie, |  |
|  | Radioodtwarzacz z funkcja zestawu głośnomówiącego z łącznością bluetooth |  |
|  | Elektrycznie sterowane (regulowane) i podgrzewane lusterka, |  |
|  | Elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w minimum w drzwiach przednich, |  |
|  | Minimum po jednym gnieździe do zapalniczki w przestrzeni pasażerskiej i w przestrzeni ładunkowej |  |
|  | Pojazd wyposażony w homologowany 13 pinowy hak holowniczy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy pojazdu. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem przejściówkę złącza elektrycznego haka holowniczego z 13/ 7 pin |  |
|  | Indywidualne oświetlenie LED nad siedzeniem pasażera ( dowódcy), |  |
|  | Dywaniki gumowe z wysokimi brzegami przód i tył, |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie, |  |
|  | Fabryczne światła do jazdy dziennej. |  |
|  | Układ oświetlenia i nagłośnienia pojazdu uprzywilejowanego spełniający wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ: • Belka sygnalizacyjna na dachu pojazdu – LED’owa niskoprofilowa (wysokość profilu lampy max. 70mm), wyposażona w światło barwy niebieskiej oraz szyld podświetlany STRAŻ barwy czerwonej (podświetlenie LED’owe), długość lampy dostosowana do szerokości dachu pojazdu, lampa nie może wystawać poza obrys dachu pojazdu, • Dwie lampy LED do przodu pojazdu zamontowane w przedniej atrapie pojazdu, • Dodatkowe dwie lampa dachowe LED o wysokości max. 60mm – zamontowana w tylnej części dachu pojazdu - z możliwością odrębnego włączania • Głośnik o mocy minimum 100W zamontowany w przedniej atrapie pojazdu, • Wzmacniacz sygnału dźwiękowego o mocy minimum 100W dedykowany do współpracy z zastosowanym głośnikiem, z możliwością podawania komunikatów słownych na zewnątrz, generujący sygnały o zmiennym tonie ( minimum 3 sygnały o zmiennym tonie, zmian modulacji po uruchomieniu klaksonu pojazdu), Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pochodząca od jednego producenta. Zgodność z wymaganiami ustawowymi tj. homologacja na zgodność z R65 EKG/ONZ dla światła oraz R10 EKG/ONZ dla światła oraz wzmacniacza sygnałowego, Efektywność sygnalizacji dźwiękowej (wzmacniacz z głośnikiem) minimum 115dBA z 3-ech metrów bądź 110dBA z 7-miu metrów – poziom ekwiwalentny Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy (optymalnie w podsufitce dachowej), do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |  |
|  | Wyciągarka o napędzie elektrycznym z pilotem sterowania, zamontowana z przodu pojazdu, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju co najmniej równa 4400 kg, wyciągarka wyposażona w: linę kompozytową o długości minimum 20 m zakończoną kauszą, rolkową lub ślizgową prowadnicę liny, zestaw szekli, taśm i zblocze, sterowana przewodowo. W przypadku zamontowania wyciągarki wystającej poza obrys pojazdu należy ją zabezpieczyć orurowaniem oraz wyposażyć w plandekę koloru czerwonego. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. |  |
|  | Zabudowa skrzyni ładunkowej hardtopem na całej jej długości w kolorze samochodu z możliwością łatwego dostępu do wnętrza przestrzeni ładunkowej przez trzy klapy (dwie boczne i tylną), klapy otwierane do góry z listwami oświetleniowymi LED, klapy wyposażone w uchwyty z zamkiem na klucz do otwierania umożliwiające ich otwarcie w rękawicy ochronnej, klapy unoszone przy pomocy amortyzatorów gazowych. Zamkniecie klap powinno być możliwe bezpośrednio z podłoża bez konieczności stosowania dodatkowych stopni. Zabudowa wykonana z laminatu. Dach zabudowy na równej wysokości z dachem kabiny załogi. Przedział ładunkowy powinien być wyposażony w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu przedziału. Powierzchnia przedziału ładunkowego wyposażona w 6 symetrycznie rozmieszczonych zaczepów i o wytrzymałości dostosowanej do maksymalnej masy przewożonych ładunków. Powierzchnia wyłożona, łatwo zmywalną okładziną zabezpieczającą powierzchnie przedziału ładunkowego. |  |
| 3. Wymagania dodatkowe |
|  | Zamawiający wymaga aby w promieniu 50 km od Warszawy dostępny był minimum 1 punkt Autoryzowanej Stacji Obsługi. | Podać lokalizację |
|  | Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wraz ze sprzętem i dodatkowym wyposażeniem objęty był minimum 24-miesięczną gwarancją. |  |
|  | Zamawiający wymaga podania wysokości kosztów brutto, niezbędnych do poniesienia przez użytkownika w deklarowanym okresie gwarancji podczas zalecanych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku, obsług serwisowych. | Podać wartość kosztów obsług serwisowych brutto. |
|  | Zamawiający wymaga aby czas reakcji serwisu liczony od momentu zgłoszenia usterki lub awarii był nie dłuższy niż 72 godziny. |  |
|  | Wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, jako samochód specjalny pożarniczy powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru faktycznego. |  |
|  | Zamawiający wymaga aby pojazd w dniu odbioru końcowego był w pełni uzupełniony w paliwo oraz pozostałe materiały i płyny eksploatacyjne. |  |