# Wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr, rozwiązanie techniczne, lub spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | WARUNKI OGÓLNE |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu złożenia oferty aktualnego świadectwa dopuszczenia dla tego pojazdu. |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 2016.2022 t.j.). Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U.2017.736). |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U.2017.450). |  |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8,) |  |
|  | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
|  | Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia nie starsze niż 2017 r. |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |
|  | Napęd pojazdu 4x2, Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu masą środków gaśniczych i wyposażenia. Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana. |  |
|  | Maksymalna wysokość pojazdu z kompletnym wyposażeniem : 3100 mm. |  |
|  | Osie tylne z kołami bliźniaczymi. Ogumienie szosowe, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe). Pełnowymiarowe koło zapasowe (bieżnik, jak dla opon kół przednich), dostarczone wraz z pojazdem. |  |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniającym aktualnie obowiązującą normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu. Maksymalna moc silnika: min 250 kW. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika (ani mocy) w przypadku braku tego środka. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. |  |
|  | Minimalna prędkość maksymalna na najwyższym biegu, min 90 km/h |  |
|  | Układ hamulcowy z systemem przeciwblokującym koła podczas hamowania. |  |
|  | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. |  |
|  | Pojazd wyposażony w hak holowniczy wraz ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi, przystosowany do ciągnięcia przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej min 10 t. |  |
|  | Dodatkowy hak do ciągnięcia przyczep lekkich, kompatybilny z zaczepem przyczepki posiadanej przez zamawiającego. Wyprowadzone gniazdo elektryczne 12/24V z tyłu pojazdu kompatybilne ze złączem oraz instalacją przyczepki posiada danej przez zamawiającego. |  |
|  | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z przodu. |  |
|  | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej odchylana hydraulicznie, 6-osobowa (układ miejsc 1+1+4, siedzenia przodem do kierunku jazdy). Siedzenia wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją obciążenia, wysokości, pochylenia oparcia oraz odległości. Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. Siedzisko dla ratowników podnoszone na siłownikach pneumatycznych – umożliwiające przewożenie w przestrzeni pod siedziskiem elementów wyposażenia Siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym. Boczne lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane (z wyłączeniem sterowania luterka tzw. krawężnikowego i dojazdowego z przodu kabiny). Dodatkowo zamontowane lusterko „krawężnikowe” z prawej strony kabiny oraz „dojazdowe” z przodu kabiny. Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu na dachu kabiny. Wszystkie szyby w bocznych drzwiach opuszczane i podnoszone elektrycznie. Drzwi kabiny zamykane kluczem (wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem). |  |
|  | Kabina wyposażona co najmniej w następujące elementy: niezależny układ ogrzewania i wentylacji, działający niezależnie od silnika pojazdu, fabryczną klimatyzację, indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy oraz punktowe indywidualne oświetlenia dla 4 ratowników (uruchamiane przez poszczególnych użytkowników indywidualnie) reflektor ręczny (szperacz) zasilany z gniazda zapalniczki, do oświetlenia numerów budynków, przewożony wewnątrz kabiny typu LED, szafkę kombinowaną dopasowaną do ilości wolnego miejsca służąca do przewożenia wyposażenia osobistego załogi z miejscem na przechowywanie dokumentacji, mocowanie pod walizkę z kamerą termowizyjną posiadaną przez zamawiającego oraz mocowanie pod walizkę z urządzeniem pomiarowym posiadanym przez zamawiającego. W szafce musi być 6 wygrodzeń na hełmy i rękawice strażackie. W przedziale załogi po jednym wygrodzeniu przed każdym siedzeniem dla ratownika. Obok wygrodzenia musi znajdować się zainstalowana ładowarki do latarki kątowej oraz ładowarka na stacje nasobne. Część szafki pomiędzy dowódcą a kierowcą musi mieć wygrodzenia na dokumentacje oraz walizki z wyżej wymienionym sprzętem, wygrodzenia na hełmy oraz zainstalowane po 2 ładowarki do latarek i stacji nasobnych. Szczegóły dotyczące zabudowy szafki zostaną omówione awiane realizacji zamówienia. W części kabiny załogi (czterech ratowników) wyposażona w poręcz lub inne równoważne rozwiązanie zaakceptowane prze Zamawiającego na etapie produkcyjnym. radio CD/mp3 wraz z instalacją antenową i głośnikową (minimum 4 głośniki) |  |
|  | Kabina przystosowana do przewożenia 5 szt. aparatów oddechowych jednobutlowych, zamontowanych w oparciach siedzeń w przedziale załogi i jednego w siedzeniu dowódcy, z odblokowaniem każdego aparatu indywidualnie. Aparat ochrony dróg oddechowych dla kierowcy zamontowany w kabinie na oddzielnym wieszaku, do uzgodnienia z zamawiającym na etapie produkcyjnym. Poza kabiną miejsce do przewożenia szóstego aparatu. |  |
|  | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jej maksymalnym obciążeniu. Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażyć w przetwornicę napięcia 24/12 V, o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min 20 A, umożliwiającą zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu 12 V. W kabinie oznakowane gniazda zapalniczki 24 V i 12 V. |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, niepowodujący odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (dot. ładowarek do latarek i radiotelefonów). Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Dodatkowo zainstalowany wyłącznik ładowarek latarek oraz radiotelefonów zamontowanych w kabinie kierowcy. Wyłącznik zasilania latarek z sygnalizacją świetlną wyłączenia. |  |
|  | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu. Umiejscowienie złącza: z lewej strony pojazdu. W kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min 6 m. |  |
|  | W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny przystosowany do pracy w sieci radiowej PSP posiadający wyświetlacz min. 14 znakowy, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwu szczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z protokółem ETSITS 102 3611,2,3) wbudowane moduły Select 5 oraz moduł GPS. Samochód wyposażony w zestrojoną instalację antenową na pasmo radiowe PSP wraz z anteną 1/3 lambda z podstawą montowaną na złącze typu motyl oraz z anteną dla modułu GPS. Antena w przypadku konstrukcji dachu wykonanego z tworzywa sztucznego musi mieć tzw. przeciwwagę lub być anteną bezmasową. SWR dla częstotliwości 149MHz nie może być większy od 1,5. Minimum 250 programowalnych kanałów. Zasilanie poprzez dedykowaną przetwornicę tj. inną niż radio TETRA. |  |
|  | W kabinie kierowcy wykonać mocowanie dla 6 radiotelefonów przenośnych w ładowarkach sanowiących uchwyty. Ładowarki i radiotelefony dostarcza Zamawiający. z ładowarkami będącymi na wyposażeniu JRG, z zamontowanymi na stałe ła |  |
|  | Zamontowany w kabinie w okolicy siedzenia dowódcy radiotelefon samochodowy z anteną na dachu samochodu zestrojoną na częstotliwość TETRA KSP. Parametry techniczne ogólne radiotelefonu samochodowego pracującego w systemie TETRA Komendy Stołecznej Policji - Szczytowa moc w.cz. nadajnika: ≥5 W. - Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz. - Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz. - funkcja Gateway - Transmisja danych pakietowych. - Wysyłanie krótkich wiadomości alfanumerycznych. - Kolorowy wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 3 wiersze), umożliwiający jednoczesne wyświetlanie co najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału odbieranego. - Maskowanie korespondencji zgodne z aktualnie stosowanym w warszawskim policyjnym systemie TETRA (Motorola Dimetra v. 3.8) – SCKTEA1, z możliwością programowej rozbudowy algorytmu szyfrowania do TEA2 oraz trybu przydziału klucza z SCK do DCK. - Najnowsza dostępna wersja oprogramowania wewnętrznego radiotelefonu (firmware), zgodna ze standardem ETSI-EN300 392-1/2/3. - Software niezbędne do zaprogramowania ww. radiotelefonu. - Zasilanie poprzez dedykowaną przetwornicę. Środowiskowe i klimatyczne warunki pracy radiotelefonu samochodowego pracującego w systemie TETRA - Zakres temperatury pracy radiotelefonu od -25°C do 55°C. - Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody, wg normy EN 60529: IP 54. Ukompletowanie jednostkowego radiotelefonu pracującego w systemie TETRA - - Mikrofon z przyciskiem PTT. - Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim. - Deklaracja zgodności CE. |  |
|  | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: belka sygnalizacyjna mocowana na stałe, wykonana w technologii LED o szerokości min. 1750 mm i wysokości max. 65 mm. Min. 8 paneli LED z przodu belki oraz min. 2 panele na każdym boku. Całość wykonana z tworzywa o wzmocnionej odporności na środki chemiczne używane do czyszczenia pojazdu, podstawa belki wykonana z aluminium. Belka wyposażona dodatkowo w dwa moduły oświetleniowe koloru białego umieszczone centralnie co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna w technologii LED zamontowana w tylnej części zabudowy na dachu lub na tylnej ścianie, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy, dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED zamontowane na każdym boku zabudowy pojazdu, dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny o natężeniu dźwięku min 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy, dodatkowy przycisk do uruchamiania sygnału pneumatycznego w przedziale autopompy. urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnału przy kierownicy) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy 200 W wraz z głośnikiem o mocy min 200 W lub 2x100 W - głośnik do montażu wpuszczanego w zderzaku lub w masce silnika pojazdu. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy, możliwość modulowania sygnału dźwiękowego za pomocą fabrycznego przycisku „klaksonu”, na tylnej ścianie zabudowy zamontowana „fala świetlna” LED koloru pomarańczowego, sterowana z przedziału autopompy. belka typu TRUX z 4 halogenami dalekosiężnymi umiejscowiona z przodu pojazdu |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego oraz kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera włączająca się automatycznie podczas włączenia biegu wstecznego; dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia kamery przez kierowcę w dowolnym momencie. |  |
|  | Lampy przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu. |  |
|  | Kolor pojazdu: - błotniki i zderzaki - kolor biały RAL 9010, - kabina i zabudowa pożarnicza - kolor czerwony RAL 3000, - podwozie czarny lub ciemnoszary |  |
|  | Samochód musi być wyposażony w moduł lokalizacji pojazdów wyposażony w graficzny, dotykowy terminal statusów (terminal systemu lokalizacji pojazdów AVL), współpracujący i zintegrowany z systemami (system wspomagania decyzji SWD-ST oraz system lokalizacji pojazdów AVL), które użytkowane są przez jednostki organizacyjne PSP na terenie woj. mazowieckiego. Wymagania minimalne odnośnie modułu lokalizacji: Moduł lokalizacji pojazdów musi posiadać: a) jednostkę centralną; b) graficzny dotykowy terminal statusów; c) zasilanie z niezależnego akumulatora, umożliwiające minimum 2 godzinną pracę modułu w przypadku braku zasilania głównego; d) antenę GPS; e) antenę GSM; f) czujnik użycia sygnału uprzywilejowania (świetlnego i dźwiękowego); g) uchwyt do montażu graficznego terminala statusów w pojeździe gwarantujący stabilność mocowania oraz ograniczający możliwość powstawania wibracji podczas poruszania się pojazdu. Jednostka centralna jest odpowiedzialna za komunikację samochodu z aplikacją zarządzającą i musi posiadać: • pamięć podręczną o pojemności co najmniej 2 MB, która zapamiętuje wszystkie parametry pojazdu (w szczególności: wysyłane statusy, prędkość pojazdu, położenie pojazdu); • co najmniej 4 wejścia analogowe i 6 wejść cyfrowych; • wejście anteny GPS; • wejście anteny GSM; • port do komunikacji z zewnętrznym, graficznym terminalem; • wejście mikrofonowe; • wyjście głośnikowe. Jednostka centralna musi posiadać następujące funkcjonalności: • lokalizować pojazd w oparciu o system GPS, w co najwyżej 5s odstępach czasu; • wysyłać standardowo dane o lokalizacji pojazdu do aplikacji zarządzającej systemem monitoringu co 30s, przy czym częstotliwość ta może być w dowolny sposób zdefiniowana przez użytkownika lub poprzez aplikację zarządzającą; • wysyłać dane o lokalizacji pojazdu na żądanie właściwego dyspozytora; • wysyłać informacje z czujnika o załączeniu i używaniu sygnałów uprzywilejowania przez pojazdy ratownicze PSP; • wysyłać statusy do właściwego dyspozytora niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez operatora; • umożliwiać aktualizowanie oprogramowania jednostki centralnej za pomocą technologii GSM oraz bezpośrednio po podłączeniu jednostki centralnej do komputera; • zapamiętywać ostatnie znane położenie pojazdu. Graficzny dotykowy terminal statusów musi być wyposażony, w co najmniej 7”, kolorowy ekran dotykowy, ułatwiający wysyłanie zdefiniowanych statusów. Graficzny terminal statusów musi: • posiadać własny, autonomiczny system operacyjny, w celu zapewnienia otwartości Systemu i uniezależnienia się Zamawiającego od oprogramowania jednego dostawcy; • umożliwiać wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych; • pracować jako nawigacja samochodowa; • mieć wczytaną aktualną mapę Polski z możliwością jej aktualizacji; • nawigować pojazd z ostatniej, zapamiętanej przez jednostkę centralną pozycji; • automatycznie wyznaczać trasę dojazdu do punktu wyznaczonego przez właściwego dyspozytora (tzn. do konkretnego adresu, ulicy lub współrzędnych geograficznych); • mieć możliwość zdalnej rekonfiguracji systemu statusów; • odbierać i umożliwić przeglądanie plików w formacie TXT, PDF, JPG, GIF i BMP; • posiadać złącze USB; • umożliwiać dodanie funkcjonalności polegającej na obsłudze urządzeń USB (pendrive, dysk USB, drukarka) oraz wymianie danych i drukowaniu z wykorzystaniem tych urządzeń; • mieć możliwość rekonfiguracji tras przejazdu w sytuacjach objazdów, dróg nieprzejezdnych i innych utrudnień; • mieć możliwość wysłania informacji o powstałych i zaobserwowanych utrudnieniach, blokadach na drodze do aplikacji zarządzającej (administratora/użytkownika systemu) w czasie rzeczywistym; • w czasie postoju pojazdu w garażu, graficzny terminal ma być wyłączony w celu minimalizacji poboru prądu z akumulatora samochodowego – terminal musi być wzbudzany do pracy z poziomu aplikacji SWD-ST przez jednostkę centralną, wymaga się, aby maksymalny czas uruchomienia terminala do pełnej funkcjonalności, tj. statusy wraz z mapą nawigacyjną był nie dłuższy niż 30s; • terminal musi mieć możliwość wzbudzenia do pracy przez obsługę pojazdu za pomocą przełącznika niezależnie od tego czy otrzymał sygnał wzbudzenia od jednostki centralnej lub być automatycznie uruchamiany po włączeniu stacyjki samochodu. Montaż musi być przeprowadzony w sposób zapewniający zachowanie ciągłości gwarancji producenta na pojazd. Wszystkie koszty związane z uruchomieniem systemu ponosi wykonawca. Wykonawca zapewni: 36 miesięczną gwarancję na terminale graficzne instalowane w pojeździe; 36 miesięczną gwarancję na inne elementy modułu lokalizacji pojazdów instalowane w pojeździe; 36 miesięczną aktualizację oprogramowania nawigacji; 36 miesięczną aktualizację pozostałego oprogramowania umożliwiającą współpracę z aktualną wersją systemów AVL oraz SWD. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek i koszt uruchomienia/włączenia zintegrowania z system lokalizacji pojazdów oraz systemem wspomagania decyzji każdego z Użytkowników. |  |
|  | 6 kompletów latarek akumulatorowych (230V/12V) wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu. Latarki w wykonaniu co najmniej Ex, IP 66, z materiału wytrzymałego na uderzenia, źródło światła LED o mocy min 175lm/41000cd. Latarki z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Latarki powinny posiadać 3 tryby pracy: wyskoki, niski i tryb pulsujący, czas pracy przy pełnej mocy diody – min. 3 godz., w trybie niskiej mocy – min. 10 godz. Posiadające tryb pracy dający światło nieprzerwanie przez min 15 dni. Dodatkowo do latarek należy zapewnić ładowarki sieciowe – 2 kpl. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50°C |  |
|  | Pojazd dostarczony z wyposażeniem podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa 2 kg zamontowana w kabinie kierowcy, lina stalowa o średnicy min 15 mm i długości min 10 m z szeklami. |  |
|  | Samochód należy wyposażyć w zabezpieczoną przed uszkodzeniem mechanicznym kamerę cofania umożliwiającą obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Obraz z kamery cofania musi być wyświetlany na graficznym terminalu statusów obsługującym moduł lokalizacji pojazdów AVL. |  |
|  | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
|  | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone. Podesty robocze opuszczane i podnoszone siłownikami gazowymi. |  |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z oświetleniem w technologii LED, włączanym w przedziale autopompy lub kabinie kierowcy. Dopuszcza się automatyczne włączanie oświetlenia dachu po włączeniu oświetlenia pola pracy. |  |
|  | Drabina do wejścia na dach umieszczona z tyłu pojazdu. |  |
|  | Na dachu mocowanie, 4 przęseł drabiny nasadkowej dostarczonej przez Zamawiającego , drabiny wysuwanej dostarczonej przez Wykonawcę (drabina wysuwana 2 przęsłowa o długości min 9 m z podporami bocznymi) oraz drabiny słupkowej dostarczonej przez Wykonawcę. |  |
|  | Na dachu dwie zamykane skrzynie na sprzęt, wykonane z materiału odpornego na korozję. Skrzynie wyposażone w oświetlenie LED włączające się automatycznie po otwarciu skrzyni, lub włączające się wraz z włączeniem oświetlenia dachu. Wymiary skrzyń zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |
|  | Skrytki na sprzęt - po trzy z każdego boku pojazdu - i przedział autopompy zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję. Żaluzje z uchwytem rurowym, zamykane na zamki przy pomocy jednego klucza. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia (uchylenia) skrytek. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. |  |
|  | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, z systemem umożliwiającym płynną regulację położenia (wysokości) w zależności od potrzeb. Jeden kaseton wężowy przeznaczony do transportu pożarniczych węży tłocznych W-75 (po 2 odcinki 20-to metrowe dostarczone wraz z dostawą). |  |
|  | Dodatkowo w jednej ze skrytek mocowanie na węże (W75-20 ŁA -5 sztuk) oraz dwa kasetony na węże (W42-30 ŁA po 2 sztuki w każdym) umieszczone w korytkach zabezpieczonych przed wysunięciem z wykorzystaniem taśmy. Taśma powinna być innego koloru dla każdego rozmiaru węży tłocznych. Dodatkowo taśma powinna być oznaczona literą odpowiadającą rodzajowi łącznika. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). |  |
|  | W jednej ze skrytek zainstalowane poziome koryto dla składającego się z jednego odcinka W42-30 ŁA z wkładką gumową i prądownicy Turbojet. Pakiet powinien znajdować się w tej samej skrytce co odcinki 52 oraz prądownice i powinien być ulokowany na dole skrytki. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). |  |
|  | Zestaw sanitarny, zamontowany w zabudowie w formie półki lub wysuwanej tacy/szuflady wyposażony min, w zbiornik z czystą wodą z kranikiem o pojemności min. 10l, pojemnik z dozownikiem na mydło w płynie oraz pojemnik przystosowany do umieszczenia ręczników papierowych. Pojemnik z dozownikiem na mydło oraz pojemnik przystosowany do umieszczenia ręczników papierowych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Dodatkowo należy zmontować przewód pneumatyczny spiralny o długości 10 m z zakończeniem pozwalającym podłączenie pistoletu pneumatycznego zasilanego z instalacji samochodu. |  |
|  | Zbiornik wody o pojemności min. 5 m3 max. 6 m3 wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny o wymiarach w świetle min. 450 mm i powinien być dostępny bez demontażu głównych, stałych elementów. Wloty do napełniania zbiornika z hydrantu powinny mieć zabezpieczenie przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tymi wlotami. Układ napełniania z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. Zbiornik powinien być wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające zbiornik przed uszkodzeniem podczas napełniania. W najniżej położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. Sterowanie tym zaworem powinno być możliwe bez wchodzenia pod samochód. |  |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min 10 % pojemności zbiornika wody, wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, zintegrowany ze zbiornikiem wody. Napełnianie zbiornika możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu przez nasadę W 75. Nadciśnienie testowe zbiornika – min 20 kPa. Uzupełniony środkiem przeznaczony do wytwarzania pian gaśniczych każdego rodzaju, tj. piany lekkiej, średniej i ciężkiej, do stosowania we wszystkich urządzeniach wytwarzających pianę gaśniczą, wg PN-EN 1568-3 klasa skuteczności gaśniczej - minimum III, klas odporności na nawrót palenia min. B, okres zachowania swoich właściwości - minimum 5 lat. Pojazd wyposażony w jeden dodatkowy zbiorniki środka pianotwórczego klasy A do systemu piany sprężonej o pojemności min 100l wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, zintegrowany ze zbiornikiem wody. Napełnianie zbiorników możliwe z dachu pojazdu przez nasady W52. Nasada do tankowania zbiorników środka pianotwórczego oznaczone na stałe. W trakcie odbioru techniczno-jakościowego będzie sprawdzane (testowane) działanie układu wodno-pianowego oraz systemu piany sprężonej. Podczas szkolenia z obsługi pojazdu, należy przeprowadzić szkolenie z użyciem układu wodno-pianowego oraz systemu piany sprężonej. Uzupełnienie środków pianotwórczych po użyciu przedmiotowych systemów podczas odbioru techniczno-jakościowego i szkolenia na koszt Wykonawcy. Wykonawca wyda samochód z pełnymi zbiornikami środków pianotwórczych. |  |
|  | Autopompa pożarnicza dwuzakresowa - A32/8-2,5/40 o wydajności min. 1 600 l/min. przy ciśnieniu 8 bar dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia 250 l/min. przy ciśnieniu 40 bar. Umożliwiająca współpracę z systemem piany sprężonej. Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii. |  |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |
|  | Autopompa musi umożliwiać podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min: czterech nasad tłocznych wielkości 75, jednej linii wysokociśnieniowej szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego instalacji zraszaczowej. |  |
|  | Dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy umożliwiający uzyskanie stężeń minimum 1%, 3%, 6% dla: - czterech nasad tłocznych wielkości 75mm, zlokalizowanych za osią tylną pojazdu (po dwie na stronę), jednej linii wysokociśnieniowej szybkiego natarcia, Dozownik systemu piany sprężonej musi umożliwiać podawanie stężeń od minimum 0,1% do 9,9% w trybie automatycznym ( stopniowanie dawkowania stężeń co 0,1%, czyli 0,1%-0,2%-0,3%-0,4 i tak do wartości 9,9% ) dla: niezależnej nasady 75mm zlokalizowanymi z tyłu pojazdu po prawej stronie, przeznaczonej do podawania środka z systemu piany sprężonej. Linia wyposażona w automatyczny zawór odcinający sterowany z pulpitu sterującego pianą sprężoną. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. Układ wodno-pianowy posiada możliwość jednoczesnego podania: - wody do linii tłocznych, - wody do linii szybkiego natarcia, - piany sprężonej do linii piany sprężonej 75mm lub wody do linii piany sprężonej 75mm. |  |
|  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
|  | Działko wodno-pianowe o regulowanej natężeniu przepływu 1600, 2400, 3200 dm3/min. Zakres obrotu w płaszczyźnie poziomej min. 240°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Działko z możliwością regulacji ręcznej. Dodatkowo działko należy wyposażyć w deflektor. Przy podstawie działka zawór odcinający oraz w korpusie działka manometr. Na działku należy zapewnić możliwość sterowania obrotami silnika. Możliwość podania z działka zarówno prądu rozproszonego jak i zwartego. |  |
|  | Linia szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia (długość min 80 mb) na zwijadle, zakończona prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności minimum w zakresie od 75 do 150 dm3/min z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego oraz piany, umieszczona z prawej strony, w tylnej części zabudowy pożarniczej samochodu. Linia wyposażona w układ przedmuchiwania. |  |
|  | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. System rozwijania i zwijania węża wyposażony w dwa niezależne napędy: elektryczny i mechaniczny (ręczny). Układ napędu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym i wyłącznikiem krańcowym. |  |
|  | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |
|  | Samochód wyposażony w system piany sprężonej. System piany sprężonej musi spełniać minimalne wymagania: napęd kompresora poprzez pasek/paski napędowe z wału napędowego autopompy, kompresor umieszczony w przedniej części zabudowy tuż za kabiną załogi z możliwością łatwego/dogodnego dostępu celem wykonania serwisu w tym wymiany oleju smarowania kompresora, filtra oleju kompresora, filtra powietrza kompresora oraz paska/pasków napędowych kompresora. kompresor użyty do zasilania w powietrze systemu piany sprężonej musi być kompresorem śrubowym. po załączeniu napędu autopompy następuje równoczesne załączenie sprężarki systemu piany sprężonej, sprężarka musi zapewnić nominalną objętość tłoczonego powietrza w ilości 1600 l / min ( lub więcej ) przy ciśnieniu roboczym 8bar. sprężarka musi być wyposażona w układ chłodzenia wodą, który umożliwia ciągłą pracę przez co najmniej 6 godzin w temperaturze otoczenia 40 ° C. w przypadku pracy systemu piany sprężonej przez nasadę W-75 na dwie linie gaśnicze zakończone prądownicami do piany sprężonej, system musi automatycznie dostosować objętość wytwarzanej piany sprężonej do liczby otwartych prądownic piany sprężonej. ciśnienie robocze systemu piany sprężonej nie może być wyższe jak 8bar. możliwość gaszenia pianą sprężoną suchą lub mokrą samochodów hybrydowych, samochodów zasilanych elektrycznie, autobusów zasilanych elektrycznie oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem minimum 20 KV ( 20000V ) z odległości minimum 5-ciu metrów potwierdzona certyfikatem niezależnej instytucji zajmującej się tego typu testami. przy jednoczesnym podaniu dwóch prądów piany sprężonej poprzez rozdzielacz K-75/52-75-52 zasięg rzutu piany z dwóch prądownic jednocześnie musi być taki sam dla każdej z prądownic i wynosi: min. 20m dla piany mokrej i min. 10m dla piany suchej ( strumień piany sprężonej na podanych odległościach minimalnych jest strumieniem zwartym, nie rozwarstwia się). możliwość przepłukania układu wodno-pianowego piany sprężonej oraz przedmuchania węża po użyciu piany sprężonej, dwie dedykowane prądownice z wymiennymi głowicami na szybkozłącze o wymiarach dysz wylotowych 25mm i 32 mm do podawania piany sprężonej z nasadą W-52. (podawanie piany sprężonej przez prądownicę nie może być dodatkową opcją), dwa wyjścia powietrza zakończone szybkozłączem zasilane ze sprężarki piany sprężonej do podłączenia urządzeń pneumatycznych umiejscowione w skrytkach po lewej i prawej stronie załączane z panelu sterowania pianą sprężoną, automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń od 0,1 – 9,9% w całym zakresie pracy co 0,1%. ( 0,1-0,2-0,3 itd. ) podawanie właściwej/skutecznej (o właściwych parametrach) piany sprężonej przy stężeniu środka pianotwórczego od minimum 0,1%, podawanie piany sprężonej (suchej/mokrej) z jednej nasady W-75 jednocześnie podczas pracy nasad tłocznych wody ( nasada systemu piany sprężonej musi podawać pianę sprężoną w trakcie podawania przez nasady tłoczne W-75 wody), kompresor dedykowany do systemów piany sprężonej o wydajności zapewniającej jednoczesne podawanie piany sprężonej z nasadę W-75 oraz wyjść powietrza umieszczonych w skrytkach po prawej i lewej stronie samochodu. możliwość przepłukania układu piany sprężonej w czasie nie przekraczającym 20 sekund, podanie właściwej/skutecznej (o właściwych parametrach) piany sprężonej w czasie nie dłuższym niż 15 sekund przy długości linii gaśniczej 20 mb, od momentu załączenia sytemu piany sprężonej, w przypadku awarii czujnika przepływu wody, czujnika przepływu środka pianotwórczego lub czujnika ciśnienia spienienia system piany sprężonej musi podawać w dalszym ciągu w trybie awaryjnym pianę sprężoną celem zabezpieczenia ratowników przez nagłym zatrzymaniem podawania środka gaśniczego w postaci piany sprężonej. podanie wody przez nasadę dedykowaną do piany sprężonej umożliwiającą podanie skutecznego prądu wody poprzez dwie prądownice wodne W-52, o wydajności minimum 200 l/min każda, panel do obsługi systemu piany sprężonej z możliwością: - podania piany sprężonej poprzez nasadę W-75, - podania powietrza z szybkozłączy umiejscowionych po prawej i lewej stronie samochodu, - podania wody przez nasadę dedykowaną do piany sprężonej umożliwiające podanie skutecznego prądu wody poprzez dwie prądownice wodne W-52, o wydajności minimum 200 l/min. System wyposażony również w prądownice 75 do systemu piany sprężonej |  |
|  | Autopompa wraz z układem wodno-pianowym wyposażona w: elektroniczny system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, |  |
|  | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), miernik prędkości obrotowej wału pompy, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, licznik motogodzin pracy autopompy, wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, wskaźnik lub kontrolka ciśnienia oleju smarowania silnika, sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, sterowanie automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie jego pracy, sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, |  |
|  | Zbiornik wody musi być wyposażony w min jedną nasadę wielkości 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
|  | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |
|  | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania niezależnego od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do – 25 °C, działający niezależnie od pracy silnika. |  |
|  | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |
|  | Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. |  |
|  | Dodatkowo samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego (o długości min. 1,5 m) maszt oświetleniowy z dwoma reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min 30 000 lm. Lampy wyposażone w optykę do oświetlenia dalekosiężnego, szerokokątnego i pod masztem. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 4,5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 1350 w obie strony. Każdy reflektor powinien mieć możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt, co najmniej 1350 w obie strony (za ustawienie zerowe należy przyjąć takie, przy którym oprawa czołowa reflektora ustawiona jest poziomo i skierowana w stronę podłoża). Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. Maszt po wciśnięciu przycisku składania, powinien automatycznie ustawiać się do pozycji wyjściowej (pozycji zero), a następnie samoczynnie opuszczać się do pozycji transportowej. Składanie masztu możliwe także w przypadku braku powietrza. Maszt zabezpieczony w położeniu transportowym przed uszkodzeniem (np. przez gałęzie). Zasilania masztu zarówno z instalacji pojazdu jak i agregatu zamontowanego w pojeździe. |  |
|  | Samochód wyposażony w instalację zraszaczową do ograniczenia stref skażeń lub do celów gaśniczych (powinna być zapewniona możliwość pracy pompy pożarniczej podczas jazdy). Instalacja powinna być wyposażona w min 4 zraszacze o wydajności 50(100 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar. Dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze powinny być ustawione w taki sposób, aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min 6 m oraz pasy po bokach pojazdu, na całej jego długości. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |  |
|  | Samochód wyposażony we wciągarkę o maksymalnej sile uciągu min 80 kN, długość liny min 25 m. Wciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wciągarki. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wciągarka zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi w czasie jazdy samochodu (osłona lub pokrowiec). Przyciągarka wyposażona w prowadnice rolkowe liny. |  |
|  | Wykonawca wykona mocowania oraz dokona montażu sprzętu i wyposażenia pojazdu wymienionego w załączniku nr 1 do „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r. z późniejszymi zmianami oraz dostarczonego przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. Szczegółowy dotyczące sposobu oraz montażu zostaną ustalone na etapie realizacji zamówienia pomiędzy stronami (Zamawiającym, a Wykonawcą) na wniosek Wykonawcy (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). |  |
|  | Wykonawca udostępni każdemu Użytkownikowi oraz Zamawiającemu wszelkie dane niezbędne do serwisowania pojazdu po okresie gwarancji w szczególności np. kody dostępu do systemów elektronicznych sterowania pojazdów. |  |
|  | WYPOSAŻENIE RATOWNICZE (BĘDĄCE ELEMENTEM DOSTAWY) |
|  | Wentylator oddymiający: - napędzany silnikiem spalinowym 4–suwowym o mocy silnika – min. 4,5 KM, - wydajność min 51000 m3/h, - waga max 40 kg, - z regulacja nachylenia, - ze składanym uchwytem i kołami tylnymi ułatwiającymi transport, - narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do wentylatora. | 1 sztuka |  |
|  | Wentylator oddymiający elektryczny – akumulatorowy - Wydajność min 17 000m3/h, - Klasa szczelności min 66 IP - Wymienne akumulatory - Masa wentylatora z akumulatorami max 28 kg W zestawie 4 akumulatory z ładowarką. | 1 sztuka |  |
|  | Zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych wzmocnionych włóknami aramidowymi (ciśnienie robocze 5÷8 bar) każdy zestaw z osprzętem jak n/w: - poduszka o nośności min. 50 kN - 1 szt. - poduszka o nośności min. 150 kN - 1 szt. - poduszka o nośności min. 400 kN - 2 szt. - poduszka o nośności min. 600 kN - 1 szt. - wężyk z zaworem odcinającym - 6 szt. - wąż powietrzny o długości min. 10 m - 3 szt. (w różnych kolorach) - reduktor ciśnienia z możliwością podłączenia do butli ze sprężonym powietrzem - 1 szt. - sterownik do jednoczesnego sterowania dwiema poduszkami (pompowanie i upuszczanie) - 1 szt. - zestaw złączek umożliwiający zasilanie sterownika z różnych źródeł sprężonego powietrza - 1 kpl Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP | 1 zestaw |  |
|  | Zestaw do awaryjnego otwierania zamków mieszkaniowych + dwu biegowa wiertarko-wkrętarka z dwoma bateriami oraz ładowarką sieciową, napięcie akumulatora: 18V, rodzaj akumulatora: litowo-jonowy, pojemność akumulatorów: min. 1.3 Ah, , całość spakowana wytrzymałą walizkę z tworzywa sztucznego. | 1 kpl. |  |
|  | Zestaw 3 prądownic typu turbo o parametrach: - regulacja wydajności w zakresie min od 140 l/min do 400 l/min - Podawany prąd wody zwarty i rozproszony regulowany płynnie - wydajność regulowana w zakresie min 140 – 400 dm3/min,; - posiadającą zintegrowaną funkcję czyszczenia/płukania; - max. zasięg rzutu min 43 m -maksymalna masa 2,5 kg Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia | 1 zestaw |  |
|  | Pachołek składany wys. 45 cm z wewnętrznym światełkiem ostrzegawczym | 4 sztuki |  |
|  | Prądownica typu Turbo 75 z podwójnym uchwytem pistoletowym i zaworem kulowym - min. wydajność przy 8 bar 1000 l/m | 1 sztuka |  |
|  | Widły z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji | 2 sztuki |  |
|  | Łopaty z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji | 2 sztuki |  |
|  | Szpadle z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji | 2 sztuki |  |
|  | Młot 5 kg z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji | 1 sztuki |  |
|  | Siekiera 2 kg z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji | 1 sztuki |  |
|  | Pojazd wyposażony skokochron (przewożony w skrytce ) o minimalnych parametrach: Stelaż pneumatyczny Samoczynne rozkładanie po podaniu sprężonego powietrza z butli. Czas rozkładnia max 55 s. Maksymalna dopuszczalna wysokość ewakuacji min 16 m Masa całego zestawu z butlą powietrzną max 85 kg Okres eksploatacji przewidziany przez producenta nie mniej niż 15 lat Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP Gwarancja min 24 m-ce | 1 kpl. |  |
|  | Do pojazdu należy dostarczyć 12 kompletów ubrań specjalnych dla załogi spełniających poniższe wymagania: Oferowane ubranie musi posiadać: 1. ważne na dzień składania ofert świadectwo dopuszczenia do użytkowania, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002 zpóźn. zm.) zmienione rozporządzeniem MSW i A z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz 553 ze późn. zm.) 2. ważny na dzień składania ofert certyfikat oceny typu WE wydany przez upoważnioną do tego jednostkę notyfikowaną. Jeżeli certyfikat jest starszy niż 1 rok, należy przedstawić aktualne sprawozdanie z kontroli jakości wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej zgodnie z procedurą z § 40 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173 z późn. zm.) 3. deklarację zgodności WE dla oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzoną zgodnie z §36 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173 z późn. zm.) Oferowane ubranie musi byś wykonane zgodnie z: 1. obowiązującymi warunkami technologicznymi i jakościowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 4 poz. 25 z 2006 r. z późn. zm.) 2.Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.) Ubranie specjalne – KT-43 „WYMAGANIA TECHNICZNE dla ubrania specjalnego” 3. wymogami techniczno–użytkowymi pkt. 1.6 „Ubrania specjalne” Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143. poz. 1002 z późn. zm.) zmienione rozporządzeniem MSWiA z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz 553 zpóźn. zm.) Wymagane cechy ubrań : 1. wszystkie warstwy kurtki muszą być ze sobą związane na stałe, 2. materiał zewnętrzny wykonany z materiału o minimalnej zawartości włókien aramidowych 90%, 3. warstwa bariery chroniącej przed wilgocią (membrana) wykonana na podkładce z materiału o minimalnej zawartości włókien aramidowych w wysokości 90%, szwy podklejone taśmą, 4. warstwa termoizolacyjna (podszewka wewnętrzna) wykonana z materiału o minimalnej zawartości 90% włókien aramidowych, 5. ściągacze rękawów wykonane z materiału elastycznego o minimalnej zawartości 90% włókien aramidowych, 6. kurtka: konstrukcja rękawów (w części barkowej i łokciowej) wykonana w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć podnoszenie kurtki przy wszelkich ruchach rąk, 7. rękawy powinny posiadać np. specjalne kliny i zaszewki oraz odpowiednie wyprofilowania (np. łuk w łokciu) aby maksymalnie ograniczyć niepożądane podnoszenie kurtki przy podnoszeniu rąk do góry i swobodnie wykonywać ruch obejmujący, 8. konstrukcja kurtki powinna być wykonana w taki sposób, by w części ramieniowej nie występowały szwy (szwy przeniesione do części barkowej). Takie umieszczenie szwów zapobiega dyskomfortowi strażaka podczas przenoszenia elementów ciężkich na ramieniu oraz zapobiega przecieraniu i uszkadzaniu membrany klimatycznej, 9. dodatkowo w części ramieniowej i łokciowej kurtki umieścić należy elementy w postaci wkładek amortyzujących nacisk (np. przy noszeniu aparatu powietrznego), 10. wzmocnienia stawu kolanowego: wzmocnienia kolan powinny być wykonane z materiału powlekanego o min. zawartości włókien aramidowych 90%, 11. szelki: skrzyżowane na plecach, miejsce skrzyżowania należy trwale przeszyć. Szelki mocowane do spodni na stałe. Elementy regulacyjne szelek powinny być umieszczone jak najniżej spodni (tj. w okolicy części biodrowej - by nie powodować ucisku przy noszeniu aparatu powietrznego) 12. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ubrań przeznaczonych jedynie do czyszczenia chemicznego. |  |  |
|  | Samochód wyposażony w rejestrator wideo włączany automatycznie po uruchomieniu pojazdu. Rejestrator powinien nagrywać widok pojazdu z przodu i z tyłu w jakości minimum Full HD, 30 klatek na sekundę. Kąt widzenia obiektywu minimum 140 O, jasność minimum F 1.8. Lokalizacja tylnej kamery w taki sposób aby jak najmniej była narażona na zabrudzenia podczas złych warunków pogodowych. Urządzenie wyposażone w moduł GPS rejestrujący prędkość i lokalizację pojazdu. Karat pamięci minimum 128 GB. Urządzenie powinno być tak zamontowane aby uniemożliwić dostęp do odtwarzania nagrań , wyjmowania karty pamięci, włączania lub wyłączania go osobom nieupoważnionym . W pojeździe w zasięgu wzroku kierowcy trwale umieścić informacje o stałym monitoringu jazdy przez urządzania wideo/GPS. Gwarancja min 24 m-cy |  |  |
|  | Wykonawca wykona mocowania sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego po uprzedniej akceptacji lokalizacji i rozwiązań, wskazanego przez Zamawiającego użytkownika. |  |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |  |
|  | Przeglądy wyposażenia, zabudowy, podwozia wraz z wymianą płynów/części eksploatacyjnych w czasie gwarancji - na koszt dostawcy. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia dołączy do pojazdu wykaz ilościowo – wartościowy (brutto) wyposażenia składającego się na samochód (niezbędnego do wprowadzenia na ewidencję majątkową). |  |
|  | Dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako specjalnego pożarniczego, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Samochód musi spełniać wymagania dla pojazdu specjalnego pożarniczego potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem - dokumenty wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. |  |
|  | Wszystkie prace związane z przeglądami okresowymi a w szczególności wyminą płynów eksploatacyjnych muszą odbywać się bez konieczności demontowania stałych elementów zabudowy nie przeznaczonych do demontażu (nie dopuszcza się demontażu ww. elementów które są sklejone, zespawane czy też nitowane). |  |
|  | Zbiorniki płynów eksploatacyjnych, środków gaśniczych oraz materiałów pędnych pojazdu zatankowane do pełna. |  |

……………………..dnia ……………2018r.                         	             …….……………………………….

(podpis Wykonawcy)