Załącznik nr 5 do SIWZ

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

CZEŚĆ A

1. Radiotelefon przewoźny TETRA z gruszką i głośnikiem zewnętrznym

Radiotelefon do zamontowania w pojeździe PSP poprawiający mobilność i zasięg podczas działań oraz służący jako przemiennik.

Radiotelefon przewoźny TETRA zestrojony na częstotliwość TETRA KSP.

Parametry techniczne ogólne radiotelefonu samochodowego przewoźnego pracującego w systemie TETRA Komendy Stołecznej Policji (TetraNode ver. 2.28 firmy Rohill).

- Szczytowa moc wyjściowa czynna nadajnika:  ≥5 W.

- Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 -  430 MHz.

- Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 -  430 MHz.

- Aktywna funkcja Gateway – umożliwiająca zastosowanie radiotelefonu jako przemiennika trybu DMO w TMO i TMO w DMO.

- Transmisja danych pakietowych.

- Wysyłanie krótkich wiadomości alfanumerycznych.

- Kolorowy wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 3 wiersze), umożliwiający jednoczesne wyświetlanie co najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału odbieranego.

- Maskowanie korespondencji zgodne z aktualnie stosowanym w warszawskim policyjnym systemie SCKTEA1, z możliwością programowej rozbudowy algorytmu szyfrowania do TEA2 oraz trybu przydziału klucza z SCK do DCK.

- Najnowsza dostępna wersja oprogramowania wewnętrznego radiotelefonu (firmware), zgodna ze standardem ETSI-EN300 392-1/2/3.

- Aktywny moduł GPS.

- Software i przewód niezbędne do zaprogramowania ww. radiotelefonu. 1 komplet.

Środowiskowe i klimatyczne warunki pracy radiotelefonu  samochodowego pracującego w systemie TETRA KSP

- Zakres temperatury pracy radiotelefonu od -25°C do + 55°C.

- Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody, 
wg normy EN 60529: IP 54.

Ukompletowanie jednostkowego radiotelefonu pracującego w systemie TETRA:

- Mikrofon z przyciskiem PTT producenta radiotelefonu.

- Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim.

- Deklaracja zgodności CE.

- Głośnik do radiotelefonu producenta radiotelefonu.

2. Antena samochodowa prętowa 1/2 fali z przeciwwagą oraz antena GPS mocowana na podszybiu samochodu

Dane anteny UHF - TETRA:

- Zakres częstotliwości 380-430MHz

- Polaryzacja pionowa

- Impedancja 50Ω

- Maksymalna moc 25W

- Kabel RG58 długości 10 m lub 5m z przedłużką 5m zakończony wtykiem BNC. Dopuszczamy załączenie wtyków BNC niezamontowanych (oddzielnie)

- Grubość montażu na dachu samochodu (5 – 25)mm.

Dane anteny GPS:

- Zakres częstotliwości 1575MHz

- Napięcie pracy 3 - 7V DC, typowo 14 mA (zasilany poprzez kabel koncentryczny RG 174)

- Kabel RG174 długości 5 m i zakończony wykiem zaciskanym SMA

- Montaż wewnątrz samochodu na podszybiu

- Temperatura pracy -40 ° C / + 80 ° C

3. Przetwornica 24/12V

Przetwornica służąca do zmiany napięcia w pojeździe umożliwiająca zasilanie radiotelefonu.

Przetwornica napięcia 24/12V, o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min 18 A, umożliwiającą zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu 12V. W skład z przetwornicą powinny składać się bezpieczniki, przewody instalacyjne o długości min 5 m. Uchwyty montażowe oraz śruby i nakrętki Ø6.

4 Radiotelefon TETRA doręczny z anteną, 2 szt. baterii (litowo-jonowe minimum 1700 Ah) + gruszka i ładowarka:

Radiotelefon doręczny systemu TETRA do obsługi pojazdu SDŁ JRG 3, sztabu akcji oraz jako zapas na czas akcji.

Zestrojony na częstotliwość TETRA KSP

- Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 -  430 MHz.

- Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 -  430 MHz.

Maskowanie korespondencji zgodne z aktualnie stosowanym w warszawskim policyjnym systemie TETRA (TetraNode ver. 2.28 firmy Rohill) – SCKTEA1, z możliwością programowej rozbudowy algorytmu szyfrowania do TEA2 oraz trybu przydziału klucza z SCK do DCK.

Software i przewód niezbędne do zaprogramowania ww. radiotelefonu – 1 kpl.

Baterie i akcesoria muszą być producenta radiotelefonu lub jego autoryzowanego przedstawiciela

Klasa ochrony min. IP67

Wbudowany wyświetlacz ekranu LCD.

Wbudowana klawiatura DTMF.

Ładowarka jednostanowiskowa do akumulatora, zasilana z sieci 230V, 50Hz standard wtyku obowiązujący w Polsce, bez elementów przejściowych, zapewniająca prawidłowe ładowanie akumulatorów zgodnie z technologią ich wykonania. Ładowarka zapewniająca ładowanie akumulatora z podłączonym radiotelefonem oraz bez urządzenia radiowego, ponadto powinna sygnalizować stan pracy(przynajmniej stan ładowania i zakończenia ładowania.

Baterie 2 szt., klips do mocowania 1 szt.

Gruszka radiotelefonu klasa ochrony min. IP55 wodoodporna, wyposażona w przycisk alarmowy w innej barwie niż pozostałe przyciski PTT.

5. Ładowarka 6 pozycyjna radiotelefonu doręcznego TETRA do pojazdu SDŁ

Ładowarka radiotelefonu wielopozycyjna przeznaczona dla radiotelefonów systemu TETRA.

Ładowarka 6 pozycyjna do akumulatora kompatybilna z radiotelefonami Tetra dostarczanymi w zamówieniu. Zasilana z sieci 230V, 50Hz standard wtyku obowiązujący w Polsce, bez elementów przejściowych, zapewniająca prawidłowe ładowanie akumulatorów zgodnie z technologią ich wykonania. Ładowarka zapewniająca ładowanie akumulatora z podłączonym radiotelefonem oraz bez urządzenia radiowego, ponadto powinna sygnalizować stan pracy przynajmniej stan ładowania i zakończenia ładowania.

CZĘŚC B

1. Stacja radiotelefonu bazowego cyfrowo - analogowego VHF przystosowanego do podłączenia instalacji radiostacji wyniesionych.

Radiotelefon służący do poprawienia łączności na ternie działania KM PSP.

Radiotelefon do wyniesionych stacji VHF MOTOROLA DM4600e z wyświetlaczem alfanumerycznym lub kompatybilny. szt.2 działający w zakresie pracy 136-174 MHz.  i współpracujący z przystawką wymienioną w pkt. 10. Parametry Radia:  Zakres kanałów do 1000. Odstęp kanałowy 12,5  Wyjście RF VHF niska moc 1-25W, wysoka moc 25-45 W, Pasmo 1 UHF niska moc 1-25W, wysoka moc 25-40W. Pobór prądu: tryb czuwania 0,81 A max, Rx normalny dźwięk 2 a max, nadawanie 1-25W: 11 A max, 25-45: 14,5 A max.

2. Stacja radiotelefonu bazowego systemu TETRA przystosowanego do podłączenia instalacji radiostacji wyniesionych.

Radiotelefon służący do poprawienia łączności na ternie działania KM PSP.

Radiotelefon do wyniesionych stacji TETRA. Zestrojony na częstotliwość TETRA KSP. Parametry techniczne ogólne radiotelefonu przewoźnego pracującego w systemie TETRA Komendy Stołecznej Policji.

- Szczytowa moc wyjściowa czynna nadajnika:  ≥5 W.

- Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 -  430 MHz.

- Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 -  430 MHz.

- Transmisja danych pakietowych.

- Wysyłanie krótkich wiadomości alfanumerycznych.

- Kolorowy wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem.

- Maskowanie korespondencji zgodne z aktualnie stosowanym w warszawskim policyjnym systemie SCKTEA1, z możliwością programowej rozbudowy algorytmu szyfrowania do TEA2 oraz trybu przydziału klucza z SCK do DCK.

- Najnowsza dostępna wersja oprogramowania wewnętrznego radiotelefonu (firmware), zgodna ze standardem ETSI-EN300 392-1/2/3.

- Software i przewód niezbędne do zaprogramowania ww. radiotelefonu.

3. Przystawka radia wymienionego w pkt.2

Przystawka do sterowania VOIP radiotelefonu służące do przesyłania rozmów z radiotelefonu do konsoli obsługującej wyniesione radiostacje bazowe.

Przystawka zdalnego sterownia radiem w systemie TETRA działająca po VOIP, umożliwiająca zdalny dostęp do radiotelefonu oraz obsługę na konsoli dotykowej. Przystawka musi umożliwiać dostęp zdalny do sterownia radiotelefonem przez program komputerowy po sieci LAN i WAN szt. 2.

Parametry Przystawki:

Sterowania umożliwiają przeniesienie na duże odległości funkcji radiotelefonu. Zapewniają pełne odwzorowanie wyświetlacza oraz przeniesienie funkcji przycisków i audio.

Dane techniczne:

- Zasilanie – 12VDC

- Przepustowość IP bez kompresji – na jednego użytkownika >100kb/s

- Przepustowość IP z kompresją – na jednego użytkownika >64kb/s

- Pobór mocy ~2.3W

- Wymiary: 173/118/25 mm

- Złącza: LAN, USB, DB25, zasilania

Obudowa przystawki odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne.

4. Przystawka radia VHF w pkt.1

Sterowanie VOIP radiotelefonu służące do przesyłania rozmów z radiotelefonu do konsoli obsługującej wyniesione radiostacje bazowe.

Przystawka zdalnego sterownia radiem w cyfrowo-analogowym w zakresie częstotliwości 136-174 MHz działająca po VOIP, umożliwiająca zdalny dostęp programowy do radiotelefonu oraz obsługę na konsoli dotykowej. Przystawka musi umożliwiać dostęp zdalny do sterownia radiotelefonem przez program komputerowy po sieci LAN i WAN szt. 2

Parametry Przystawki:

Sterowania umożliwiają przeniesienie na duże odległości funkcji radiotelefonu. Zapewniają pełne odwzorowanie wyświetlacza oraz przeniesienie funkcji przycisków i audio.

Dane techniczne:

- Zasilanie – 12VDC

- Przepustowość IP bez kompresji – na jednego użytkownika >100kb/s

- Przepustowość IP z kompresją – na jednego użytkownika >64kb/s

- Pobór mocy ~2.3W

- Wymiary: 173/118/25 mm

- Złącza: LAN, USB, DB25, zasilania

Obudowa przystawki odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne.

Wyniesione radiotelefony:

Specyfikacja techniczna

Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu systemu antenowego, konsol i radiotelefonów wyniesionych na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej w KM PSP m.st. Warszawy.

Niezbędne materiały do wykonania zamówienia:

5. Zestaw montażowy

w którego skład wchodzi: antena VHF na 149 MHz, kabel antenowy, wysięgnik antenowy, , wtyk N50 szt. 4, moduł rack - zasilanie awaryjne (zasilacz 12V/10A z podłączonym akumulatorem żelowym 12V/7Ah), zestaw uziemiający, uchwyty systemowe kabla, ochronnik Pholyphaser.

Zestaw służący do wykonania instalacji antenowej oraz umożliwiający podłączenie systemu wyniesionej radiostacji.

W skład zestawu wchodzą:

Antena stacjonarna 3282, o dookólnej charakterystyce promieniowania, przeznaczona jest do współpracy z radiotelefonami bazowymi pracującymi w paśmie 149 MHz ze złączem antenowym na przewód H1000. Mocowanie anteny do sztycy antenowej Ø 40mm.

Parametry elektryczne anteny:

| Typ | kolinearna |
| --- | --- |
| Podział anteny na wykonania w funkcji częstotliwości pracy | Wyk. | Pasmo pracy [MHz] | Zysk energet. względem dipola λ/2 [dBd] |
|  | 3 | 145÷151 | 4 |
| Impedancja wejściowa nominalna | 50 Ω |
| WFS w paśmie pracy anteny | <1,6 |
| Polaryzacja | pionowa |
| Kod poziomej charakterystyki promieniowania anteny (w płaszczyźnie wektora H) | 000ND00 (według Zalecenia CEPT T/R 25-08) |
| Kod pionowej charakterystyki promieniowania anteny (w płaszczyźnie wektora E) | 003DE20 (według Zalecenia CEPT T/R 25-08) |
| Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej | dookólna |
| Kąt połowy mocy w płaszczyźnie pionowej (wektora E) | 22° |
| Maksymalna moc dostarczana do anteny | 200 W |
| Typ złącza antenowego | N-50 gniazdo |

Parametry mechaniczne anteny:

| Max długość anteny: | od 5 do 6 m |
| --- | --- |
| Masa anteny | 5 do 6 kg |
| Wytrzymałość na działanie wiatru o prędkości [Vw] | 45 m/s (162 km/h) |
| Średnica rury aluminiowej służącej do mocowania anteny | Φ 50 mm |
| Długość rury służącej do mocowania | 500 – 650mm |
| Zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi | galwaniczne, dodatkowym przewodem |
| Montaż | uchwyt instalacyjny 06345/2; dodatkowo za pomocą uchwytu stabilizującego 66322/1 |

Warunki klimatyczne anteny:

| Zakres temperatur pracy | -40°C ÷ +70°C |
| --- | --- |
| Wilgotność względna | < 100% w temp. +40°C |

# Kabel antenowy H1000 długość 60 m.

# Wtyk żeński typu N na kabel H1000 - 2 szt.

# Wtyk męski typu N na kabel H1000  - 6 szt.

# Odgromnik PolyPhaser na wtyki typu N ze skrzynką (puszką) hermetyczną.

# Uchwyt systemowy na kabel H1000 – 20 szt.

# Konektor antenowy N/N – 2 szt.

# Kabel antenowy RG58 długość 5 m

# Wtyki BNC na kabel RG58 10 szt.

- Kabel LgY 6mm2 koloru żółto zielonego) 50 m.

- Sztyca antenowa. 1.5 m. o grubości Ø 40mm Stalowa ocynkowana 1 szt.

- Obejma Kominowa 4x5m z uchwytem na maszt 40mm stalowa ocynkowana

- Zasilanie awaryjne szt. 1 z akumulatorem 26Ah w module RACK do radiotelefonów i przystawki

- Kołki rozporowe do betonu/cegły 8x80 na wkręt krzyżakowy szt. 30

6. Zestaw montażowy

w którego w skład wchodzi: antena TETRA, kabel antenowy, wysięgnik antenowy, jumper, wtyk N50 szt. 4, moduł rack - zasilanie awaryjne (zasilacz 12V/10A z podłączonym akumulatorem żelowym 12V/7Ah), zestaw uziemiający, uchwyty systemowe kabla, ochronnik Pholyphaser

Zestaw służący do wykonania instalacji antenowej oraz umożliwiający podłączenie systemu wyniesionej radiostacji

W skład zestawu wchodzą:

# Antena ASD-051S na pasmo 370–470 MHz lub podobna o tych samych         paraetrach. Zakres częstotliwości pracy: 380–383MHz, 390–393MHz, 450–453MHz, 460–463MHz. Współczynnik fali stojącej (SWR) w paśmie pracy: <=1,5. Długość elektryczna: ½ fali. Charakterystyka promieniowania: dookólna w pionie, ósemkowa w poziomie. Zysk energetyczny: 2,15 dBi

# Kabel antenowy H1000 długość 60 m.

# Wtyk żeński typu N na kabel H1000 - 2 szt.

# Wtyk męski typu N na kabel H1000  - 6 szt.

# Odgromnik PolyPhaser na wtyki typu N ze skrzynką (puszką) hermetyczną.

# Uchwyt systemowy na kabel H1000 – 20 szt.

# Konektor antenowy N/N – 2 szt.

# Kabel antenowy RG58 długość 5 m

# Wtyki BNC na kabel RG58 10 szt.

Kabel LgY 6mm2 koloru żółto zielonego) 50 m.

Sztyca antenowa. 1.5 m. o grubości Ø 40mm Stalowa ocynkowana 1 szt.

Obejma Kominowa 4x5m z uchwytem na maszt 40mm stalowa ocynkowana

Zasilanie awaryjne szt. 1 z akumulatorem 26Ah w module RACK do radiotelefonów i przystawki

Kołki rozporowe do betonu/cegły 8x80 na wkręt krzyżakowy szt. 30

7.  Usługa montażu, instalacji i uruchomienia

Usługa polegająca na montażu, instalacji i uruchomieniu systemu zdalnego sterowania radiotelefonami przy użyciu sprzętu z pkt.7 – pkt.12 w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych na terenie Warszawy. Prace polegać będą na fizycznym montażu anten, instalacji antenowej, uziemienia na i w budynku JRG, oraz montażu zestawu przystawki i radiotelefonu w szafie RACK oraz na podłączeniu ww. urządzeń do systemu obecnie używanego przez KM PSP m.st. Warszawy. Urządzenia oraz system uruchamiany mają być w pełni kompatybilne z systemem istniejącym. Muszą być obsługiwane z posiadanej konsoli dotykowej All in One oraz za pomocą odrębnego programu poprzez sieć komputerową. Uruchomienie ma pozwalać na pełną zdolność sterowania radiotelefonami z  obecnie istniejącej infrastruktury sieciowej oraz dyspozytorskiej. Obecnie w systemie działa 9 radiotelefonów zlokalizowanych w JRG na terenie Warszawy. System funkcjonujący w  KM PSP m.st. Warszawy oparty jest o działanie produktu firmy TRX ROiP. Wykonawca usługi instalacji, montażu, i uruchomienia  powinien złożyć oświadczenie, że jego system będzie współpracował z systemem TRX.

CZEŚĆ C

1. Radiotelefon doręczny cyfrowo-analogowy VHF z anteną, 2 szt. baterii (litowo-jonowe minimum 1700Ah) i ładowarka

Dostawa radiotelefonu cyfrowo - analogowego doręcznego wraz z ładowarką i zapasową baterią. Zakup pozwoli na wymianę starych i zużytych radiotelefonów oraz zastosowanej nowej technologii w KM PSP.

Dopuszczony do stosowania w Państwowej Straży Pożarnej VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, międzykanałowy 12,5 kHz, umożliwiający pracę na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz z protokołem ETSI TS 102 361-1,2,3) i analogową z wbudowanym modułem Tone 5, nie mniej niż 250 kanałów. Radiotelefon wyposażony w wyświetlacz LCD. Antena radiotelefonu VHF szerokopasmowa min. 147 MHz – 160 MHz. Klasa ochrony min. IP67.

Wbudowana klawiatura DTMF nie jest wymagana.

Ładowarka jednostanowiskowa do akumulatora, zasilana z sieci 230V, 50Hz standard wtyku obowiązujący w Polsce, bez elementów przejściowych, zapewniająca prawidłowe ładowanie akumulatorów zgodnie z technologią ich wykonania. Ładowarka powinna zapewniać ładowanie akumulatora z podłączonym radiotelefonem oraz bez urządzenia radiowego, ponadto powinna sygnalizować stan pracy przynajmniej stan ładowania i zakończenia ładowania.

Software i przewód niezbędne do zaprogramowania ww. radiotelefonu.

Baterie 2 szt., klips do mocowania 1 szt.

Baterie i akcesoria muszą być producenta radiotelefonu lub jego autoryzowanego przedstawiciela